## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 3: Classification des aéronefs
Avions
Giravions
Planeurs
ULM
Aéromodèles
Aéronef :
Définition OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) :
« Appareil capable de s’élever dans l'atmosphère, de s’y maintenir et de s’y déplacer, quel que soit son mode de sustentation et son mode de propulsion. »
Aérodynes
Aérostats
Aérospatiaux
Ballons
Dirigeables
Lanceurs spatiaux
Missiles
Communément appelés " plus lourds que l'air ", leur sustentation est assurée par une force aérodynamique générée par une voilure que l’on a soumise à un vent relatif.
Communément appelé " plus léger que l'air ", leur sustentation est assurée par leur flottabilité obtenue grâce à la poussée d’Archimède.
Appliquent à la fois, les lois de l’aérodynamique et de la balistique.
Notes: dépend desNations unies. Son rôle est de participer à l’élaboration des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international (les vols à l’intérieur d'un même pays ne sont pas concernés par l’OACI). Son siège social est situé à Montréal.

## Slide 4
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 5: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 1 (dite paramoteur)
Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure souple, de type parachute ou parapente. Il répond aux conditions techniques suivantes :
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  60 kW ( 81 Cv) pour un monoplace,
  75 kW (101 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace.
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 6: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 2 (dite pendulaire)
Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  60 kW ( 81 Cv) pour un monoplace,
  75 kW (101 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace,
  + 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours,
  + 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs.
la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol (VS0) est inférieure ou égale à :
  35 nœuds (65 km/h).
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 7: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 3 (dite multiaxe)
Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure fixe.
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  60 kW ( 81 Cv) pour un monoplace,
  75 kW (101 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace,
  + 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours,
  + 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs.
la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol (VS0) est inférieure ou égale à :
  35 nœuds (65 km/h).
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 8: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 4 (dite autogire ultraléger)
Un ULM autogire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure tournante libre.
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  75 kW ( 101 Cv) pour un monoplace,
  90 kW (122 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace.
  + 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours,
la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.
  Charge rotorique : rapport de la masse de l'appareil par la surface du rotor.
  La surface du rotor : produit du carré du diamètre du rotor par π / 4.
  Exemple pour un autogire de 450 Kg avec un rotor de 8,50 m de diamètre :
  Surface rotor = 8,502 x 3,14 / 4 = 56,71 m2
  Charge rotorique = 450 Kg / 56,71 m2 = 7,93 Kg/m2
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 9: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)
Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  75 kW ( 101 Cv) pour un monoplace,
  90 kW (122 Cv) pour un biplace,
  Pour un multimoteur, ces valeurs sont les puissances cumulées.
le volume de l'enveloppe est inférieure ou égale à :
  900 m3 pour de l’hélium,
  2000 m3 pour de l’air chaud.
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 10: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
classe 6 (dite hélicoptère ultraléger)
Un hélicoptère ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  80 kW ( 108 Cv) pour un monoplace,
  100 kW (135 Cv) pour un biplace,
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace,
  + 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs.
la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 8 et 20 kg au m2.
  Charge rotorique : rapport de la masse de l'appareil par la surface du rotor.
  La surface du rotor : produit du carré du diamètre du rotor par π / 4.
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 11
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 12: Structure d’un aéronef
Eléments constitutifs d’une cellule d’avion
Fuselage
Empennage
Empennage
Train d’atterrissage
Aile

## Slide 13: Structure d’un aéronef
Emplanture
Saumon ou Winglet
Bord d’attaque
Description de l’aile
Ailerons
Volets
Bord de fuite

## Slide 14: Structure d’un aéronef
Phare d’atterrissage
Feu de navigation (vert)
Feu de navigation (rouge)
Feu anti-collision (strobe)
Description de l’aile

## Slide 15: Structure d’un aéronef
Bord d’attaque
Bord de fuite
Extrados
Intrados
Corde de référence
Géométrie de l’aile
Profil d’une aile
Epaisseur ou maître-couple

## Slide 16: Structure d’un aéronef
Géométrie de l’aile
Les différents profils d’ aile
Biconvexe
Plan convexe
Creux
Auto stable
Symétrique
Asymétrique
Double courbure
Simple surface
Classique
Intrados plat

## Slide 17: Structure d’un aéronef
Géométrie de l’aile
Les dispositifs hypersustentateurs de bord d’attaque
Becs automatiques : il sont fermés à grande vitesse et sortent par gravité aux basses vitesses
Becs
Becs basculants commandés : ils basculent vers le bas par une commande, ce qui
augmente la courbure de l'aile. Il est utilisé pour les avions de chasse

## Slide 18: Structure d’un aéronef
Géométrie de l’aile
Volets d'intrados
Les dispositifs hypersustentateurs de bord de fuite
Volets de courbures
Volets Fowler
Volet Fowler à fentes multiples

## Slide 19: Structure d’un aéronef
Surface alaire (S)
Géométrie de l’aile
Envergure (E)
Corde (C)
Allongement (l) : rapport entre l’envergure (E) et la corde (C) : l = E/C
ou rapport entre le carré de l’envergure (E) et la surface de l’aile (S) : l = E2/S
L’allongement
L’allongement (l) influence la valeur de la traînée induite (inversement proportionnelle.)
Notes: l = Lambda

## Slide 20: Structure d’un aéronef
Allongement (l) = E/C = 9,00 / 1,5 = 6
E = 9,00 m.
C = 1,50 m.
allongement moyen
Géométrie de l’aile

## Slide 21: Structure d’un aéronef
Allongement (l) = E/C = 24,00 / 0,7 = 34
E = 24,00 m.
C = 0,70 m.
Fort allongement
Géométrie de l’aile

## Slide 22: Structure d’un aéronef
Allongement (l) = E2/S = 9,802 / 29,90 = 3,2
E = 9,80 m.
S = 29,90 m2
Faible allongement
Géométrie de l’aile

## Slide 23: Structure d’un aéronef
Visualisation de la traînée induite
Géométrie de l’aile
Dépression
Surpression

## Slide 24: Structure d’un aéronef
Visualisation de la traînée induite
Géométrie de l’aile

## Slide 25: Structure d’un aéronef
Dièdre positif = Stabilité
Dièdre négatif = Maniabilité
Géométrie de l’aile

## Slide 26: Structure d’un aéronef
Description du fuselage
Capot moteur
Cabine
Soute à bagages
Haubans
Etambot et patin de queue
Cloison pare-feu

## Slide 27: Structure d’un aéronef
Description de l’empennage
Plan fixe horizontal
Plan fixe vertical
Gouverne de direction ou dérive
Gouverne de profondeur ou élévateur

## Slide 28: Structure d’un aéronef
Les différents types d’empennages
Empennage en croix
Empennage en V
Empennage en T
Empennage double

## Slide 29: Structure d’un aéronef
Le train d’atterrissage
Train Tricycle
Train principal
Roulette de nez
Carénage de roue
Angle de garde ± 15°
Voie
Empattement

## Slide 30: Structure d’un aéronef
Le train d’atterrissage
Train classique
Train principal
Roulette de queue
Angle de garde ± 20°
Voie
Empattement

## Slide 31
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 32: Les axes de rotations d’un aéronef
1/ Axe de tangage
CG
axe transversal passant par le centre de gravité et perpendiculaire au plan de symétrie de l’aéronef.
Plan de symétrie

## Slide 33: Les axes de rotations d’un aéronef
2/ Axe de roulis
CG
axe longitudinal passant par le centre de gravité et contenu dans le plan de symétrie du planeur.
Plan de symétrie

## Slide 34: Les axes de rotations d’un aéronef
3/ Axe de lacet
CG
axe vertical passant par le centre de gravité et contenu dans le plan de symétrie de l’aéronef.
Plan de symétrie

## Slide 35: Les axes de rotations d’un aéronef
En résumé
CG
Un aéronef pivote autour de 3 axes passant par son centre de gravité.
Plan de symétrie
TANGAGE
ROULIS
LACET

## Slide 36
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 37: Commandes et gouvernes associées
1/ Axe de tangage
Une action sur manche à balai vers l’avant ou l’arrière, commande le braquage de la gouverne de profondeur…
Commande : Manche à balai AV ou AR
Gouverne : Profondeur

## Slide 38
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage

## Slide 39
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage
Assiette
à cabrer

## Slide 40
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage

## Slide 41
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage
Assiette
À piquer

## Slide 42: Commandes et gouvernes associées
1/ Axe de roulis
Une action sur manche à balai à gauche ou à droite commande le braquage différentiel des ailerons.
Commande : Manche à balai G ou D
Gouverne : Ailerons

## Slide 43
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis

## Slide 44
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis
Inclinaison droite

## Slide 45
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis

## Slide 46
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis
Inclinaison gauche

## Slide 47: Commandes et gouvernes associées
1/ Axe de lacet
Une action sur les palonniers commande le braquage de la gouverne de direction.
Commande : Palonniers
Gouverne : Gouverne de direction

## Slide 48
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 49
Cadence
à gauche
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 50
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 51
Cadence
à droite
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 52
d’un axe
une gouverne
une commande
qui crée une
rotation autour
Agit sur
C’est ce que l’on nomme les effets primaires
En résumé
TANGAGE
ROULIS
LACET

## Slide 53
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 54
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)
principaux éléments d’un moteur à piston
Elément fixes
1 - Carter moteur
2 - Cylindre
3 - Passage du liquide refroidt
4 - Culasse
5 - Bougie
6 - Conduit d’admission
7 - Conduit d’échappement
8 - Cache culbuteurs
Elément mobiles
9 - Vilebrequin
10 - Contrepoids
11 - Bielle
12 - Piston
13 - Segments
14 - Soupapes
15 - Arbre à cames
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 55
Fonctionnement d’un moteur à piston
Un moteur à explosion fonctionne en transformant une énergie chimique (mélange carburé) en énergie mécanique.
Le mélange carburé se compose de 15 grammes d’air pour 1 gramme de carburant.
L’explosion du mélange carburé génère une augmentation de pression et de température, provoquant un mouvement linéaire des pistons.
Ce mouvement linéaire se transforme en un mouvement rotatif au niveau du vilebrequin par l’intermédiaire des bielles.
Cette énergie mécanique délivre une puissance (watt) qui est transformée en traction utile grâce à l’hélice couplée au moteur.
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)
Notes: 1 CV = 736 W

## Slide 56
- 1/ Leur cycle de fonctionnement
  4 temps
  2 temps
On peut classer les moteurs à pistons selon 3 critères :
- 2/ Leur architecture
  Cylindres en ligne
  Cylindres à plat
  Cylindres en V
  Cylindres en étoile
- 3/ Leur mode de refroidissement
  Air
  Liquide
  Mixte
Classification des moteurs à piston
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 57
.
Le moteur 4 temps
les différents cycles de fonctionnement
Un moteur est dit à « 4 temps » car la transformation de l'énergie chimique du mélange carburé en énergie mécanique s'opère en quatre courses de piston :
- 1er Temps : Admission
- 2ème temps : Compression
- 3ème temps : Explosion/détente
- 4ème temps : Echappement
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 58
1er temps : admission
1/ Le piston descend
2/ La soupape d’admission s’ouvre
3/ Le mélange carburé est aspiré
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 59
2ème temps : compression
1/ Après le passage du piston au PMB, la soupape se referme
2/ Le piston remonte et comprime le mélange carburé
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 60
3ème temps : Explosion
1/ A l’approche du piston au PMH, une étincelle jaillit de la bougie et fait exploser le mélange carburé.
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 61
3ème temps : détente
1/ L’explosion provoque une augmentation de la pression et de la température.
2/ L’expansion des gaz repousse le piston vers le bas.
NB : C’est cette phase qui produit l’énergie du moteur. On l’appelle le « temps moteur ».
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 62
4ème temps : échappement
1/ Le piston remonte et repousse les gaz.
2/ La soupape d’échappement s’ouvre.
3/ Les gaz brûlés sont chassés.
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 63
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 64
Le moteur 2 temps
les différents cycles de fontionnement :
Un moteur « 2 temps » transforme l'énergie chimique en énergie mécanique en deux courses de piston soit une seule révolution.
Tous les tours sont «moteurs ».
différences majeures par rapport au 4 temps :
Pas de soupapes, mais présence de lumières et de canal de transfert sur le cylindre.
Adjonction d’huile avec le mélange carburé pour lubrifier le vilebrequin et la bielle.
Lumière d’échappement
Canal de transfert
Lumière d’admission
Valve d’admission
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 65
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 66
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
    Le groupe moteur à piston (GMP)
    L’hélice
Connaissance des aéronefs

## Slide 67
L’hélice transforme l’énergie mécanique fournie par le moteur, en force de traction ou de propulsion permettant à l’avion de se déplacer.
Rôle de l’hélice :
constitution d’une hélice :
Une hélice est composée de 2 pales au minimum, reliées à une partie centrale nommée moyeu.
L’hélice
Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont le bois, l’aluminium ou le composite.

## Slide 68
Plan de rotation
C’est l’angle formé par la corde de la pale et le plan de rotation de l’hélice.
Calage d’une hélice :
Plan de rotation
Angle de calage (w)
Corde de profil
Vitesse linéaire de l’hélice
Il est dû aux variations du calage en fonction du rayon de la pale.
Il permet de compenser les différences de vitesse linéaire de la pale.
Par convention le calage de référence se situe à 70% du rayon de la pale.
Vrillage d’une hélice :
0,7 R
L’hélice
Notes: Angle de calage (w) = oméga

## Slide 69
Une hélice fonctionne comme une aile :
en la mettant en mouvement, on génère une force orientée vers l’avant : la traction.
fonctionnement d’une hélice à pas fixe :
Plan de rotation de l’hélice
Corde de profil
Force de résistance
Force de Traction
Angle de calage (w)
RFA
Vitesse de rotation
L’hélice

## Slide 70
Plan de rotation de l’hélice
Corde de profil
Angle de calage (w)
Vitesse de rotation
Pas de vis
L’hélice fonctionne aussi comme une vis : pour chaque tour effectué, elle avance d’une certaine distance. C’est son pas théorique.
Pas théorique de l’hélice
Pas théorique de l’hélice (géométrique) :
L’hélice
Le pas théorique de l’hélice varie avec l’angle de calage des pales.

## Slide 71
Vitesse propre
Pas réel de l’hélice (b)
Angle d’incidence (a)
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas réel de l’hélice (aérodynamique) :
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Recul
C’est le recul qui donne la valeur de l’angle d’incidence (a) de la pale.
La différence entre le pas théorique et le pas réel s’appelle le recul.
L’hélice
Le pas réel est résultant de la vitesse propre de l’aéronef et de la vitesse de rotation de l’hélice.

## Slide 72
rendement de l’hélice (h) :
A vitesse de rotation constante, le rendement maximum d’une hélice à pas fixe ne sera obtenu qu’à une vitesse propre donnée.
C’est le rapport entre le pas réel (b) et le pas théorique (w).
C’est aussi le rapport entre la puissance utile et la puissance absorbée.
L’hélice
Vitesse propre
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Angle d’incidence (a)
Pas réel de l’hélice (b)
Notes: = êta
Un moteur fournit 350 watt à l’arbre. Combien fournit l’hélice, dont le rendement est 0.7 ?
Réponse : Pf = Rh.Pa = 0,7 . 350 = 245 Watt
Elle aura donc gaspillé plus de 100 Watt.

## Slide 73
Si la vitesse propre est faible, lors du décollage ou en montée, le rendement va diminuer.
Les performances de l’avion seront dégradées et le moteur sera en sous-régime.
L’hélice
Vitesse propre
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Angle d’incidence (a)
Pas réel de l’hélice (b)
rendement de l’hélice (h) :

## Slide 74
Si la vitesse propre augmente, en vol rapide ou en descente, le rendement va également diminuer.
Les performances de l’avion seront dégradées et le moteur sera en sur-régime.
L’hélice
Vitesse propre
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Angle d’incidence (a)
Pas réel de l’hélice (b)
rendement de l’hélice (h) :

## Slide 75
En résumé pour un rendement optimal :
Il faudrait une hélice calée avec un « petit pas » pour de bonnes performances au décollage et en montée.
(Analogue à la 1ère vitesse d’une voiture)
Il faudrait une hélice calée avec un « grand pas » pour de bonnes performances en croisière.
(Analogue à la 5ème vitesse d’une voiture)
La solution est d’avoir une hélice munie d’une boite de vitesse :
L’hélice à pas variable ou à vitesse constante.
h
Vp avion
0,7
Petit pas
Grand pas
L’hélice
Vitesse de décollage
Vitesse de croisière

## Slide 76
Une hélice fonctionnera avec un rendement maximum si le rapport entre le son angle de calage et la vitesse de déplacement de l’avion est optimum.
Rendement d’une hélice à pas variable :
h
Vp avion
0,7
Variation du pas : Plage de vitesses à rendement optimal
L’hélice
Vitesse de décollage
Vitesse de croisière
Petit pas
Grand pas
Pour obtenir ce rendement maximum, une hélice à pas variable est nécessaire.