## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 3
Définition, rappels et notions
Stabilité longitudinale  plan vertical
La stabilité longitudinale concerne les variations de trajectoire dans le plan vertical ;
C’est-à-dire autour de l’axe de tangage.
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 4
Effets d’une rafale de vent sur la vitesse et l’incidence
Lorsqu’un ULM subit une rafale de face, sa vitesse air augmente  la RFA augmente.
Lorsqu’un ULM subit une rafale arrière, sa vitesse air diminue  la RFA diminue.
Lorsqu’un ULM subit une rafale ascendante, son incidence augmente  la RFA augmente.
Lorsqu’un ULM subit une rafale descendante, son incidence diminue  la RFA diminue.
150
20
170
150
20
130
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 5
F
O = axe de rotation
D = bras de levier
d
mt (F.D) = mt (M.d) = Equilibre des moments
M
Notion de moment
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM
Un moment est le produit d’une force par la distance séparant l’axe de rotation de l’axe de la force. Un moment s’exprime en Newton/mètre (Nm).

## Slide 6
Points d’application des forces
PORTANCE (Rz)
TRAINEE (Rx)
TRACTION (T)
POIDS (Mg)
Centre de gravité (CG) : Point d’application des masses.
Centre de traînée : Point d’application des traînées.
Centre de traction : Point d’application de la traction ou de la propulsion.
CP
CG
Centre de poussée (CP) : Point d’application des forces aérodynamiques.
Traînée de profil
Traînée induite
Traînée de forme
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM
Foyer
Foyer : Point d’application des variations de portance.

## Slide 7
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 8
Equilibre longitudinal de l’avion
POIDS (Mg)
PORTANCE (Rz)
d
Apparition d’un moment piqueur (Mg . d)
Bras de levier
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ avion

## Slide 9
Equilibre longitudinal de l’avion
POIDS (Mg)
Apparition d’un moment piqueur (Mg . d)
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ avion

## Slide 10
Equilibre longitudinal de l’avion
POIDS (Mg)
d
Apparition d’un moment piqueur (Mg . d)
D
Fz
Création d’un moment redresseur (Fz . D)
Pour qu’un ULM soit équilibré il faut que les moments résultants soient nuls (Mg . d) = (Fz . D)
VR
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 11
Equilibre longitudinal de l’avion
POIDS (Mg)
d
Apparition d’un moment piqueur (Mg . d)
D
Fz
Création d’un moment redresseur (Fz . D)
Pour qu’un ULM soit équilibré il faut que les moments résultants soient nuls (Mg . d) = (Fz . D)
d
Fz
VR
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 12
Equilibre longitudinal de l’avion
POIDS (Mg)
d
D
Fz
d
VR
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM
Apparition d’un moment piqueur (Mg . d)
Création d’un moment redresseur (Fz . D)
Pour qu’un ULM soit équilibré il faut que les moments résultants soient nuls (Mg . d) = (Fz . D)

## Slide 13
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 14
Les différents états d’équilibre
Equilibre instable
Equilibre stable
Equilibre indifférent
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 15
Pour qu’un ULM soit humainement pilotable, il doit être stable.
Equilibre instable
Equilibre stable
Equilibre indifférent
Il sera considéré comme stable si, écarté de sa position d’équilibre sous l’effet d’une rafale, il y revient de lui-même sans intervention du pilote.
La stabilité longitudinale
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 16
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 17
La plage de centrage
CG
Pour obtenir un équilibre stable, le Centre de Gravité (CG) de l’ULM doit impérativement se situer dans une plage de centrage, matérialisée par une limite avant et une limite arrière.
Foyer
La limite arrière de la plage de centrage doit être en avant du foyer aérodynamique de l’ULM.
Le foyer est le point d’application des variations de portance et sa position est fixe (env. 25 % de la corde de l’aile).
Limite arrière
Limite avant
Plage de centrage
CG
CG
Défaut de stabilité
Défaut de maniabilité
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 18
D Rz
d
Bras de levier
L’effet dune rafale ascendante génère une augmentation de portance D Rz au foyer.
L’apparition de cette force associée à un bras de levier provoque un moment piqueur (D Rz . d)
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 19
D Rz
Le moment piqueur (D Rz . d) provoque une diminution d’incidence.
La diminution d’incidence fait disparaître D Rz.
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 20
ULM stable
L’ULM retrouve sa position initiale, sans intervention du pilote.
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 21
D Rz
d
L’effet dune rafale ascendante génère une augmentation de portance D Rz au foyer.
L’apparition de cette force associée à un bras de levier provoque un moment cabreur (D Rz . d)
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 22
D Rz
Le moment cabreur (D Rz . d) provoque une augmentation d’incidence.
L’augmentation d’incidence induit une augmentation de D Rz.
D Rz
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 23
D Rz
D Rz
L’ULM ne peut pas retrouver sa position initiale et va décrocher.
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 24
ULM instable et dangereux
La plage de centrage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 25
Conclusion
CG
Pour obtenir un bon compromis entre manœuvrabilité et stabilité, le Centre de Gravité (CG) de l’avion devra toujours se situer dans la plage de centrage.
Foyer
La limite arrière de la plage de centrage doit toujours être en avant du foyer de l’avion.
Un avion centré au-delà de la limite avant n’aura aucune maniabilité et sera impilotable.
Limite arrière
Limite avant
Plage de centrage
Défaut de stabilité
Défaut de maniabilité
Un avion centré au-delà de la limite arrière n’aura aucune stabilité et sera impilotable.
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 26
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 27
Stabilité latérale d’un avion
Roulis
Lacet
Inclinaison
Cadence
Stabilité latérale  plan horizontal
La stabilité latérale concerne les variations de trajectoire dans le plan horizontal. C’est-à-dire autour des axes de roulis et de lacet.
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 28
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 29
Stabilité de route ou girouette
Vol symétrique  bille centrée
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM
C’est la propriété d’un ULM à éviter un vol dérapé (ou dissymétrique) par une rotation autour de l’axe de lacet, sans intervention du pilote.
Un ULM stable en lacet aura tendance à orienter son nez dans le lit du vent relatif à l’instar d’une girouette, d’où le terme « effet de girouette ».

## Slide 30
Vol dissymétrique  bille décalée côté VR
C’est la propriété d’un ULM à éviter un vol dérapé (ou dissymétrique) par une rotation autour de l’axe de lacet, sans intervention du pilote.
Un ULM stable en lacet aura tendance à orienter son nez dans le lit du vent relatif à l’instar d’une girouette, d’où le terme « effet de girouette ».
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM
Stabilité de route ou girouette

## Slide 31
Facteurs influant sur l’effet girouette
1/ L’empennage vertical et le fuselage

EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 32
Facteurs influant sur l’effet girouette
1/ L’empennage vertical et le fuselage
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 33
Facteurs influant sur l’effet girouette
2/ La flèche de l’aile


EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 34
Facteurs influant sur l’effet girouette
2/ La flèche de l’aile
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 35
    Définitions, rappels et notions
    L’équilibre longitudinale d’un ULM
    La stabilité longitudinale
    La plage de centrage
    Stabilité latérale d’un ULM
    Stabilité de route ou girouette
    Stabilité roulis
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 36
C’est la capacité d’un ULM à revenir à sa position initiale après une inclinaison indépendante de la volonté du pilote.
Stabilité roulis
A intégrer : une rotation de l’ULM autour de son axe de roulis provoque invariablement un déport du poids sur l’aile basse.
Conséquence : Ce déport génère une glissade qui modifie la direction du vent relatif.
Exemple : Cet ULM subit une rafale latérale …
… Sous l’effet de la rafale, il s’incline à droite.
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM

## Slide 37
Stabilité roulis
L’inclinaison provoque un déport du poids sur l’aile basse et une glissade ...
Mg
La glissade modifie la direction du vent relatif ...


Grâce à l’angle dièdre, l’incidence est plus forte sur l’aile basse ...
La portance augmente sur l’aile basse  effet redresseur.
Glissade
EQUILIBRE ET Stabilité de l’ ULM