## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
ALTIMETRIE
    Notion de pression atmosphérique
    Atmosphère standard
    Fonctionnement de l’altimètre
    Les différents calages altimétriques
    Détermination du calage à adopter
    Altimétrie et réglementation

## Slide 3
1/ PRESSION ATMOSPHERIQUE
30 000 m
20 000 m
Pression de l’air au sol : 1kg/cm²
Soit 1000 mb ou 1 bar
Soit 1000 hPa ou 100 000 Pa
Pression de l’air : 0,2kg/cm²

## Slide 4
ALTIMETRIE
    Notion de pression atmosphérique
    Atmosphère standard
    Fonctionnement de l’altimètre
    Les différents calages altimétriques
    Détermination du calage à adopter
    Altimétrie et réglementation

## Slide 5
L'O.A.C.I.(Organisation de l'Aviation Civile Internationale) a définie une atmosphère théorique qui fige les valeurs de pression et de température.
Ce principe permet d’assurer la sécurité des vols en harmonisant l'étalonnage d'instruments de vol et d'homologuer des records.
Caractéristiques au niveau de la mer et en air sec :
        Température :15°C
        Pression :1013,25 hPa
        Masse volumique : 1,225 Kg/m3
        Accélération de la pesanteur (g) : 9,81 m/s/s
Un Gradient vertical de température et de pression est également fixé.
        Du sol à 2000 m, la pression diminue de 1hPa tous les 28 ft (8,5 m)
        De 2000 m à 4000 m, la pression diminue de 1hPa tous les 41 ft (12,5 m)
        De 4000 m à 6000 m, la pression diminue de 1hPa tous les 51 ft (15,5 m)
2/ L’ATMOSPHERE STANDARD
Notes: Gradient : Taux de variation d'un élément en fonction de la distance.

## Slide 6
ALTIMETRIE
    Notion de pression atmosphérique
    Atmosphère standard
    Fonctionnement de l’altimètre
    Les différents calages altimétriques
    Détermination du calage à adopter
    Altimétrie et réglementation

## Slide 7
3/ Fonctionnement de l’altimètre
L’altimètre fonctionne comme un baromètre. Il mesure la pression atmosphérique du lieu où il se trouve et la traduit en distance verticale.
100 Ft
1 000 Ft

## Slide 8
1013
1013
Forte pression
Faible pression
0 m
500 m
1000 m
2500 m
2000 m
1500 m
3000 m
1013 hPa
955 hPa
900 hPa
845 hPa
794 hPa
746 hPa
700 hPa
1 hPa = 8,5 m. (28 Ft)
3/ Fonctionnement de l’altimètre

## Slide 9
ALTIMETRIE
    Notion de pression atmosphérique
    Atmosphère standard
    Fonctionnement de l’altimètre
    Les différents calages altimétriques
    Détermination du calage à adopter
    Altimétrie et réglementation

## Slide 10
Caler un altimètre, c’est définir l’origine de la mesure :
Le niveau de la mer, l’aérodrome ou la pression standard 1013 hPa
C’est à partir de cette origine que l’altimètre indiquera une altitude, une hauteur ou un niveau de vol
1030 hPa
1013 hPa
1000 hPa
QNH
Altitude 5000 Ft
QFE
Hauteur 4160 Ft
Altitude 840 Ft
1030
1000
1013
Calage standard (QNE)
FL 45 (4500 Ft)
4/ LES CALAGES ALTIMETRIQUES
Notes: Pression terrain : 840 ft / 28 ft = 30 hpa
1030 – 30 = 1000 hpa

## Slide 11
ALTIMETRIE
    Notion de pression atmosphérique
    Atmosphère standard
    Fonctionnement de l’altimètre
    Les différents calages altimétriques
    Détermination du calage à adopter
    Altimétrie et réglementation

## Slide 12
Pseudo altitude de transition
3000 ASFC
QNH / Alt. libre
1013 / FL
5/ DETERMINATION DU CALAGE ALTIMETRIQUE
5.1/ Espace aérien NON Contrôlé
1030 hPa
1013 hPa

## Slide 13
CTR
TMA
1013 / FL
5/ DETERMINATION DU CALAGE ALTIMETRIQUE
5.2/ Espace aérien Contrôlé AVEC ALTITUDE DE TRANSITION
1030 hPa
Altitude de Transition = 5000 ft/AMSL
QNH / FL

## Slide 14
CTR
TMA
5/ DETERMINATION DU CALAGE ALTIMETRIQUE
5.2/ Espace aérien Contrôlé AVEC ALTITUDE DE TRANSITION
1030 hPa
Couche de transition
Altitude de Transition = 5000 ft/AMSL
Niveau de Transition (FL60 par exemple)
1013 hPa
1013 / FL
QNH / FL

## Slide 15
CTR
TMA
1013 / FL
5/ DETERMINATION DU CALAGE ALTIMETRIQUE
5.3/ Espace aérien Contrôlé SANS ALTITUDE DE TRANSITION
3000 ASFC
Pseudo altitude de transition
QNH / Alt. libre

## Slide 16
ALTIMETRIE
    Notion de pression atmosphérique
    Atmosphère standard
    Fonctionnement de l’altimètre
    Les différents calages altimétriques
    Détermination du calage à adopter
    Altimétrie et réglementation

## Slide 17
0°
179°
180°
359°
Nm
NIVEAU DE VOL PAIR+ 5
NIVEAU DE VOL IMPAIR + 5
6/ REGLES DE LA SEMI-CIRCULAIRE
ITALIE
PORTUGAL

## Slide 18
5 00 Ft
4 000 Ft
+
Je vole en espace aérien non contrôlé au dessus de la pseudo altitude de transition
Je cale mon altimètre sur la pression 1013 Hpa
Ma Route magnétique est au 190°
Je choisi un niveau de vol (FL) Pair + 5
FL 45
EXEMPLE DE CHOIX DE NIVEAU DE VOL
?

## Slide 19
3 000 Ft
3 500 Ft
4 000 Ft
4 500 Ft
5 000 Ft
5 500 Ft
6 000 Ft
6 500 Ft
7 000 Ft
7 500 Ft
Pseudo AT
FL 35
FL 40
FL 45
FL 50
FL 55
FL 60
FL 65
FL 70
FL 75
IFR
IFR
IFR
IFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
EXEMPLE DE CHOIX DE NIVEAU DE VOL