## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
Connaissance des aéronefs - Partie 2
    Disposition du tableau de bord
    Instruments de contrôle du vol
    Instruments de navigation
    Instruments de contrôle moteur

## Slide 3
5. Disposition du tableau de bord
Compas
Témoins de fonctionnement
Interrupteurs de feux et phares
Instruments de pilotage et de navigation
Radio, radionavigation et GPS
Instruments et commandes moteur
Commande de gaz
Commande de richesse

## Slide 4
Connaissance des aéronefs - Partie 2
    Disposition du tableau de bord
    Instruments de contrôle du vol
    Instruments de navigation
    Instruments de contrôle moteur

## Slide 5
6. Instruments de contrôle de vol
Instruments barométriques
Anémomètre ou Badin
Altimètre
Variomètre
Pression statique
Pression totale

## Slide 6
6. Instruments de contrôle de vol
Utilité
ANÉMOMÈTRE OU BADIN
Il donne la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à la masse d'air.
C’est la vitesse indiquée (Vi) ou vitesse propre (Vp).
Il est gradué en Nœuds (Kt) ou en Kilomètres par heure (Km/h). 1 Kt = 1 852 Km/h.
Principe de fonctionnement
Pour une Vi constante, la Vp augmente avec l’altitude de 1% par tranche de 600 Ft.
Pression statique
Pression totale
Pression totale – pression statique = Pression dynamique
Notes: L'anémomètre est un compteur de particules, lors d'une montée avec VI constant, VP augmente. En effet, pour compenser la diminution de densité et donc le nombre de particules par unité de volume, l'avion doit se déplacer plus vite par rapport à la masse d'air.

## Slide 7
6. Instruments de contrôle de vol
Vitesses caractéristiques
ANÉMOMÈTRE OU BADIN
  Limite inférieure : VSO (Velocity Stall Out). Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage, volets sortis au maximum.
VSO = 45 kt
VFE = 85 kt
Arc blanc : Plage d’utilisation volets sortis.
  Limite supérieure : VFE (Velocity Flap Extended). Vitesse maximale d'utilisation des volets.

## Slide 8
6. Instruments de contrôle de vol
Vitesses caractéristiques
ANÉMOMÈTRE OU BADIN
  Limite inférieure : VS1 (Velocity Stall Speed 1) Vitesse de décrochage en configuration lisse (volets rentrés).
VS1 = 55 kt
VN0 = 110 kt
Arc vert : Plage d’utilisation normale de l'aéronef.
  Limite supérieure : VNO (Velocity Normal Operating) vitesse à ne pas dépasser quand l'atmosphère est agitée.
VSO = 45 kt
VFE = 85 kt

## Slide 9
6. Instruments de contrôle de vol
Vitesses caractéristiques
ANÉMOMÈTRE OU BADIN
VS1 = 55 kt
VN0 = 110 kt
VSO = 45 kt
Arc jaune : Plage d’utilisation interdite en atmosphère agitée.
Trait rouge: VNE (Velocity Never exceed) Vitesse à ne jamais dépasser.
VNE = 125 kt
VFE = 85 kt

## Slide 10
6. Instruments de contrôle de vol
ALTIMÈTRE
Utilité
Il indique des distances verticales par rapport à une pression de référence choisie par le pilote.
Il est gradué en Pieds (Ft) ou en mètres. 1 Ft = 0,30 m.
100 Ft
1 000 Ft
Principe de fonctionnement
Didier HORN – V1.13 

## Slide 11
1013
1013
6. Instruments de contrôle de vol
ALTIMÈTRE
Principe de fonctionnement
L’altimètre fonctionne comme un baromètre. Il mesure la pression de la masse d’air qui le surplombe.
Forte pression
Faible pression
0 m
500 m
1000 m
2500 m
2000 m
1500 m
3000 m
1013 hPa
955 hPa
900 hPa
845 hPa
794 hPa
746 hPa
700 hPa
1 hPa = 8,5 m. (28 Ft)
Didier HORN – V1.13 

## Slide 12
6. Instruments de contrôle de vol
VARIOMÈTRE
Utilité
Il indique la vitesse verticale (Vz) de l'avion.
Il est gradué en pieds/minute ou en mètres/seconde (1 m/s = 200 Ft/min).
Principe de fonctionnement
Taux de montée
Taux de descente
Didier HORN – V1.13 

## Slide 13
6. Instruments de contrôle de vol
Instruments gyroscopiques
Indicateur de virage
Horizon artificiel
Conservateur de cap
Didier HORN – V1.13 
Notes: appareil constitué d'une roue tournant à très grande vitesse et gardant la même orientation quelle que soit la position de l'avion.
Avantage du gyroscope : fixité dans l’espace.

## Slide 14
6. Instruments de contrôle de vol
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Présentation et utilité
Il est composé de deux éléments indépendants : une bille et une aiguille ou maquette.
La bille renseigne sur la symétrie du vol et l'aiguille sur le sens du virage.
Didier HORN – V1.13 

## Slide 15
6. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Inclinaison nulle
Vol symétrique
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Didier HORN – V1.13 

## Slide 16
6. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Inclinaison nulle
Vol dissymétrique
Pied à gauche
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Didier HORN – V1.13 

## Slide 17
6. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Virage à gauche
Taux de virage standard
Virage symétrique
Un virage est effectué au taux standard (ou taux 1) si l'avion effectue un virage de 180° en 60 secondes, soit 3° par seconde.
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Didier HORN – V1.13 

## Slide 18
6. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Virage à gauche
Virage dérapé
Pied à droite
Dérapage
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Didier HORN – V1.13 

## Slide 19
6. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Virage à gauche
Virage glissé
Pied à gauche
Glissade
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Didier HORN – V1.13 

## Slide 20
6. Instruments de contrôle de vol
HORIZON ARTIFICIEL
Utilité
Il indique l'assiette longitudinale et l'inclinaison de l'avion.
Didier HORN – V1.13 

## Slide 21
6. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Assiette nulle
Palier rectiligne
Virage à gauche
Virage à droite
HORIZON ARTIFICIEL
Didier HORN – V1.13 

## Slide 22
6. Instruments de contrôle de vol
Assiette positive (à cabrer)
Montée rectiligne
Virage à gauche
Virage à droite
Interprétation
HORIZON ARTIFICIEL
Didier HORN – V1.13 

## Slide 23
6. Instruments de contrôle de vol
Assiette négative (à piquer)
Descente rectiligne
Virage à gauche
Virage à droite
Interprétation
HORIZON ARTIFICIEL
Didier HORN – V1.13 

## Slide 24
Connaissance des aéronefs - Partie 2
    Disposition du tableau de bord
    Instruments de contrôle du vol
    Instruments de navigation
    Instruments de contrôle moteur
Didier HORN – V1.13 

## Slide 25
CONSERVATEUR DE CAP – COMPAS MAGNETIQUE
Il donnent une information de cap.
Le cap est l’orientation de l’avion par rapport au nord magnétique.
Ligne de foi
Cap compas
Virage à droite : Les caps augmentent
Virage à gauche : Les caps diminuent
Tableau de compensation
Didier HORN – V1.13 
7. Instruments de navigation

## Slide 26
7. Instruments de navigation
GPS (Global Positioning System)
Principe de fonctionnement
Il donne les informations suivantes :
  La position actuelle (latitude, longitude, altitude)
  La distance à destination
  Le cap suivi et la vitesse/sol
  L'estimation du temps de vol restant et de l’heure d'arrivée
  L’écart par rapport à la route prévue
Utilité
Le récepteur capte les signaux des satellites et calcule en permanence sa position par triangulation.
T1
T2
T3
Didier HORN – V1.13 
Notes: Le GPS calcule le temps mis par l'onde émise par le satellite pour lui parvenir

## Slide 27
7. Instruments de navigation
Bouton de sélection radial
Aiguille de déviation
Indicateur TO
Je me dirige vers la station (QDM)
Indicateur FROM
Je m’éloigne de la station (QDR)
Radial sélectionné
VOR (VHF Omni Range)
Définition
Le VOR est un radiophare omnidirectionnel.
Il permet de déterminer la position de l’avion par rapport à une balise au sol.
Récepteur
Balise émettrice
Indicateur de position
Didier HORN – V1.13 
Notes: alignement omnidirectionnel VHF)

## Slide 28
7. Instruments de navigation
VOR (VHF Omni Range)
QDM 147°
Nm.
TO
Didier HORN – V1.13 

## Slide 29
7. Instruments de navigation
VOR (VHF Omni Range)
QDM 147°
QDR 327°
FROM
Nm.
Didier HORN – V1.13 

## Slide 30
8. Instruments de navigation
VOR (VHF Omni Range)
Nm.
Didier HORN – V1.13 

## Slide 31
8. Instruments de navigation
VOR (VHF Omni Range)
Nm.
Didier HORN – V1.13 

## Slide 32
7. Instruments de navigation
TRANSPONDEUR
Equipement électronique qui fournit automatiquement aux radars secondaires du contrôle aérien des informations précises concernant l'appareil (code d'identification, altitude, vitesse, trajectoire).
Définition
Principe de fonctionnement
Didier HORN – V1.13 

## Slide 33
7. Instruments de navigation
TRANSPONDEUR
Visualisation du plot radar
7040 : Code transpondeur
20 : Niveau de vol (2000 ft/1013
 : Trajectoire (en montée)
12 : Vitesse sol (120 kt)
Didier HORN – V1.13 

## Slide 34
    Disposition du tableau de bord
    Instruments de contrôle du vol
    Instruments de navigation
    Instruments de contrôle moteur
Connaissance des aéronefs - Partie 2
Didier HORN – V1.13 

## Slide 35
8. Instruments de contrôle moteur
Contacteur / Démarreur / Sélection magnétos
Compte-tours ou Tachymètre
Voltmètre batterie
Temp. et pression d’huile - Temp. cylindre
Niveau de carburant (1 par réservoir)
Didier HORN – V1.13 