## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 3
CIRCULATION AERIENNE GENERALE
La circulation aérienne générale (CAG)
Pour des raisons d’ordre technique ou militaire, la circulation aérienne se distingue par 2 types de vols :
Elle regroupe l’ensemble des mouvements des aéronefs civils et d’état.
Début 2015, sans une logique d’uniformisation du ciel européen, de nouvelles règles sont entrées en vigueur sous l’acronyme :
SERA (Standardized European Rules of the Air).
Ce sont ces règles que tout pilote est tenu de respecter afin de prévenir les abordages et de garantir la sécurité des personnes et des biens.
C’est l’ensemble des mouvements des aéronefs militaires et
des aéronefs en vol d’essai qui ne peuvent se conformer aux règles de la CAG.
Elle est subdivisée en 2 catégories :
La Circulation Opérationnelle Militaire (COM)
La Circulation d'Essai et de Réception (CER).
La circulation aérienne MILITAIRE (CAM)

## Slide 4
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 5
I.F.R
Instrument Flight Rules
V.F.R
Visual Flight Rules
LES REGIMES DE VOL DE LA C.A.G
Régime réservé aux avions possédant des équipements particuliers, et dont l'équipage est qualifié.
Ce sont les règles de vol que nous devons suivre impérativement.
!

## Slide 6
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 7
assurent
Contrôle (TWR, APP)
Aérodrome Flight Information Service (A.F.I.S)
Centre d’Information de Vol (C.I.V)
Contrôle
Alerte
Information de vol
3 ORGANISMES
3 SERVICES
ORGANISMES ET SERVICES DE LA C.A.G

## Slide 8
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 9
DIVISION VERTICALE
Etage inférieur
Etage supérieur
A
FL 195
Sol / mer
FL 660
VFR interdit !
FL 125
FL 115
Radio et transpondeur obligatoires
Oxygène obligatoire
D

## Slide 10
DIVISION HORIZONTALE
BREST
LFRR
PARIS
LFFF
REIMS
LFEE
BORDEAUX
LFBB
MARSEILLE
LFMM
Afin de faciliter le contrôle, le territoire français est divisé en 5 régions d'information de vol, dénommées FIR (Flight Information Région).

## Slide 11
Chaque FIR est associé à un Centre d’Information de Vol (CIV).
Chaque CIV est subdivisé en Secteurs d’Information de Vol (SIV).
DIVISION HORIZONTALE

## Slide 12
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 13
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
  Les CTR (zones de contrôle terminal)
  Les TMA (régions de contrôle terminal)
  Les AWY (Airway ou couloirs aériens)
  L’espace aérien > au FL 115 ou 3000 ft/ASFC (le plus élevé des 2)
  Les ATZ (zones de circulation d’aérodrome)
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ Les zones à statut particulier
  Les zones interdites (LF.P)
  Les zones dangereuses (LF.D)
  Les zones règlementées (LF.R)
  Les RMZ et TMZ (Zones où l’usage de la radio ou du transpondeur est obligatoire)
  Les ZIT et ZRT (Zones règlementées où interdites temporairement)
3/ L’espace aérien non contrôlé (EANC)
  Espace libre
Tous ces espaces sont matérialisés sur les cartes aéronautiques

## Slide 14
(Extrait de carte 1/500 000 IGN)
ESPACES AERIENS CONTROLES
CTR - TMA

## Slide 15
AIRWAY (matérialisés uniquement sur les cartes 1/1 000 000 SIA)
Largeur d’un airway : de 10 à 20 Nm
!
ESPACES AERIENS CONTROLES
Radio balise (V0R)

## Slide 16
ZONES A STATUT PARTICULIER
La pochette vfr du sia
Cartes Nord et Sud France 1/1 000 000
Guide VFR (Rappel des règles de l’air)
Complément aux cartes aéronautiques
Carte RTBA défense
Règle de navigation

## Slide 17
ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones interdites (lf-p)
(Extraits de carte 1/500 000 IGN)

## Slide 18
(Extrait de carte 1/500 000 IGN)
Zones dangereuses (lf-d)
ZONES A STATUT PARTICULIER

## Slide 19
Zones réglementées (lf-r)
ZONES A STATUT PARTICULIER
(Extraits de carte 1/500 000 IGN)

## Slide 20
Zones réglementées (le réseau très basse altitude)
ZONES A STATUT PARTICULIER

## Slide 21
Zones réglementées (le réseau très basse altitude)
ZONES A STATUT PARTICULIER
(Extrais de carte 1/500 000 IGN)

## Slide 22
Zones réglementées (le réseau très basse altitude)
ZONES A STATUT PARTICULIER

## Slide 23
Zones réglementées (le réseau très basse altitude)
ZONES A STATUT PARTICULIER

## Slide 24
FL 115
AWY
FL 195
AWY
LF P - 23
TMA
CTR
LF R – 166 A
VUE EN COUPE D’UNE F.I.R
LF D-183
ATZ

## Slide 25
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 26
indice qualitatif affecté aux différents espaces, en fonction :
✈ Des services rendus
✈ Des exigences de pénétration
✈ Des conditions VMC
LES CLASSES D’ESPACES
DEFINITION :
But :
✈ Protéger les vols IFR
✈ Eviter les interférences entre les vols VFR et IFR
✈ Améliorer les services et les informations des organismes de contrôle

## Slide 27
A
Interdit aux VFR
B
C
D
E
F
G
Espaces aériens
contrôlés
Espace non contrôlé
CLAIRANCE OBLIGATOIRE
LES CLASSES D’ESPACES

## Slide 28
Classe | Espacements assurés | Services assurés | Clairance
A | Espaces Interdits aux vols VFR |  | 
C | VFR / IFR | contrôle Info de trafic VFR / VFR | Oui
D | VFR spéciaux / IFR | contrôle Info de trafic IFR / VFR et VFR / VFR | Oui
E |  | Info de trafic IFR / VFR et VFR / VFR (si possible) | Non
G |  | Service d’information de vol | Non
Rappel : les services d’information de vol et d’alerte sont assurés dans toutes les classes.
LES CLASSES D’ESPACES

## Slide 29
LES CLASSES D’ESPACES
VFR spécial :
Lorsque les conditions météos sont inférieures aux VMC requises, le pilote peut demander une clairance pour évoluer en « VFR spécial » dans une CTR.
Les conditions pour ce régime de vol sont :
Pour le pilote :
1) Vol hors des nuages et en vue du sol ;
2) La visibilité en vol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m ;
3) Vitesse de 140 kts IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision .
Pour le contrôle de la circulation aérienne :
1) De jour uniquement, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente ;
2) La visibilité au sol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m ;
3) Le plafond n’est pas inférieur à 600 ft.

## Slide 30
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 31
I.M.C
(Instrument Météorological Conditions)
V.M.C
(Visual Météorological Conditions)
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE
I.F.R
Instrument Flight Rules
V.F.R
Visual Flight Rules
Voir et éviter

## Slide 32
Espaces Aériens Contrôlés
(Classes B, C, D et E)
FL 100
Visibilité : 5 km
1500 m
300 m (1000 ft)
Vitesse indiquée maxi : 250 kt
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE
1500 m
300 m (1000 ft)
Visibilité : 8 km
FL 195
Sol

## Slide 33
Espace Aérien Non Contrôlé
(Classe G)
FL 100
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE
FL 195
Sol
3000 Ft /AMSL ou 1000 Ft /ASFC
Vitesse indiquée < 140 kt :
Visibilité : 1,5 km.
Recommandation : assurer une visibilité horizontale équivalente à 30’’ de vol.
Vitesse indiquée > 140 kt :
Visibilité : 5 km.
Obligation : assurer une visibilité horizontale équivalente à 30’’ de vol.
Hors des nuages
Et en vue du sol.
1500 m
300 m (1000 ft)
1500 m
300 m (1000 ft)
Visibilité : 8 km
Visibilité : 5 km