## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 3
Chart: 
| AZOTE (N2) | OXYGENE (O2) | GAZ RARES
Colonne1 | 78 | 21 | 1
1/ COMPOSITION DE L’ATMOSPHERE
L’atmosphère terrestre est une couche gazeuse constituée de :
        - 78 % d’azote, - 21% d’oxygène, - 1 % de gaz rares (Argon, Néon, Hélium, Krypton, Xénon, Hydrogène)
On trouve également l’ozone situé entre 10 et 35 km d’altitude.

## Slide 4
1/ PRINCIPALES COUCHES DE L’ATMOSPHERE
TROPOSPHERE
Couche située entre la surface de la terre et une altitude d’environ 8 km aux pôles à 15 km à l’équateur (11 km en moyenne).
80% de la masse totale de l’atmosphère y est concentrée.
La température diminue avec l’altitude.
Sa limite supérieure s’appelle la Tropopause
Notes: Les travaux du chimiste Lavoisier (XVIIIème siècle) ont permis de déterminer et de quantifier les différents composants de l’air.
L’ozone joue un rôle essentiel dans l’activité thermique de l’atmosphère en arrêtant une grande partie des rayons ultraviolets solaires.

## Slide 5
1/ PRINCIPALES COUCHES DE L’ATMOSPHERE
STRATOSPHERE
Couche s’élevant jusqu’à environ 50 km.
la température reste constante jusqu’à 25 km puis augmente avec l'altitude.
Cette élévation de température est due à l'absorption des rayons ultraviolets (UV) du Soleil par la couche d'ozone.
Sa limite supérieure s’appelle la Stratopause
Notes: Les travaux du chimiste Lavoisier (XVIIIème siècle) ont permis de déterminer et de quantifier les différents composants de l’air.
L’ozone joue un rôle essentiel dans l’activité thermique de l’atmosphère en arrêtant une grande partie des rayons ultraviolets solaires.

## Slide 6
1/ PRINCIPALES COUCHES DE L’ATMOSPHERE
MESOSPHERE
Couche s’élevant jusqu’à environ 80 km.
la température décroit fortement avec l'altitude (- 100°C).
Sa limite supérieure s’appelle la Mésopause
Notes: Les travaux du chimiste Lavoisier (XVIIIème siècle) ont permis de déterminer et de quantifier les différents composants de l’air.
L’ozone joue un rôle essentiel dans l’activité thermique de l’atmosphère en arrêtant une grande partie des rayons ultraviolets solaires.

## Slide 7
1/ PRINCIPALES COUCHES DE L’ATMOSPHERE
THERMOSPHERE
Couche s’élevant jusqu’à 350 km minimum
la température croit fortement avec l'altitude.
Sa limite supérieure s’appelle la Thermopause
Notes: Les travaux du chimiste Lavoisier (XVIIIème siècle) ont permis de déterminer et de quantifier les différents composants de l’air.
L’ozone joue un rôle essentiel dans l’activité thermique de l’atmosphère en arrêtant une grande partie des rayons ultraviolets solaires.

## Slide 8
1/ PRINCIPALES COUCHES DE L’ATMOSPHERE
IONOSPHERE
Elle s'étend jusqu'à la limite extrême de l'atmosphère, soit 50 000 kilomètres.
On n’y trouve plus que quelques atomes d'hydrogène.
C'est dans cette couche, que la plupart des satellites sont placés en orbite.
Notes: Les travaux du chimiste Lavoisier (XVIIIème siècle) ont permis de déterminer et de quantifier les différents composants de l’air.
L’ozone joue un rôle essentiel dans l’activité thermique de l’atmosphère en arrêtant une grande partie des rayons ultraviolets solaires.

## Slide 9
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 10
2/ L’ATMOSPHERE STANDARD
L'O.A.C.I.(Organisation de l'Aviation Civile Internationale) a définie une atmosphère théorique qui fige les valeurs de pression et de température.
Cette loi permet d’assurer la sécurité des vols en harmonisant l'étalonnage d'instruments de vol et d'homologuer des records.
Caractéristiques au niveau de la mer et en air sec :
        Température :15°C
        Pression :1013,25 hPa
        Masse volumique : 1,225 Kg/m3
        Accélération de la pesanteur (g) : 9,81 m/s/s
Un Gradient vertical de température et de pression est également fixé.

## Slide 11
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 12
Tout corps est formé d’atomes qui vibrent et s’entrechoquent en permanence.
Plus la température d’un corps est importante, plus les atomes sont agitées.
Plus on refroidit un corps, plus on limite l’agitation moléculaire.
En continuant à réduire la température, on atteint une température où toute agitation moléculaire est stoppée.
Cette température est de - 273 °C ou 0° K. c’est le zéro absolu.
3/ LA TEMPERATURE
Définition
Echelle des températures
Zéro absolu
Point de congélation de l’eau
Point d’ébullition de l’eau

## Slide 13
3/ LA TEMPERATURE
Le rayonnement :
Le Soleil réchauffe la surface terrestre qui rediffuse sa chaleur à l'air situé dans les basses couches atmosphériques.
La convection
Ne s'applique qu'aux gaz et aux liquides et nécessite un mouvement.
Si une partie d'un gaz ou d'un liquide est chauffée, sa densité diminue et le volume chauffé monte. Il est remplacé par un volume égal venant des couches plus froides.
Il s'établit des courants verticaux ascendants et descendants appelés courants convectifs.
La conduction
Phénomène qui tend à répartir la chaleur dans un corps. La chaleur des parties chaudes se répand graduellement vers les parties froides.
La transmission de la chaleur dépend du matériau : l'air et le sol terrestre sec sont des mauvais conducteurs, l'eau est un bon conducteur.
Echanges thermiques dans l’atmosphère

## Slide 14
0 h
6 h
12 h
18 h
24 h
T°
Zénith + 2h.
Lever + 30’
Variations journalières au niveau du sol
3/ LA TEMPERATURE

## Slide 15
Z
Isothermie à – 56°c
(concentration d’ozone)
Inversion de température
(due à la couche d’ozone)
Diminution de température :
- 6,5° tous les 1000 m. ou
- 2° tous les 1000 Ft
15°c
Tropopause
50 000 m
0
40 000 m
30 000 m
20 000 m
11 000 m
Stratopause
Stratosphère
Troposphère
Gradient vertical de température en atmosphère standard
3/ LA TEMPERATURE
-40°
-20°
0°
20°
T°c
40°
-60°
-80°
-100°

## Slide 16
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 17
4/ PRESSION ATMOSPHERIQUE
Nous vivons au fond d’un océan d’air d’environ 30 km d’épaisseur.
Notre corps est donc soumis au poids d’une colonne d’air de 30 km de haut.
Définition
Si on s’élève, la colonne nous surplombant sera moins haute et son poids sera moins important.
Sachant que l’application d’un poids sur une surface s’appelle une pression,
tout corps est donc soumis à une pression atmosphérique qui diminue avec l’altitude.
Unité de mesure
L’unité de mesure de la pression est le Pascal (Pa).
Le Pascal étant une petite unité (1 N/m2), on utilise un multiple du Pascal : l'hectopascal (hPa) : 100 000 Pa  1 000 hPa  1 bar  1 000 mbar
Instrument de mesure

## Slide 18
4/ PRESSION ATMOSPHERIQUE
En plaine
En altitude

## Slide 19
4/ PRESSION ATMOSPHERIQUE
6000 m
4000 m
2000 m
Z
P
0 m
1 hPa = 8,5 m. (28 Ft)
1 hPa = 12,5 m. (41 Ft)
1 hPa = 15,5 m. (51 Ft)
Gradient vertical de pression en atmosphère standard

## Slide 20
D
DORSALE
THALWEG
1005
1010
1000
995
1015
1020
1030
1025
A
MARAIS BAROMETRIQUE
4/ PRESSION ATMOSPHERIQUE
Variation de la pression au sol
1020
1015
Isobare : Ligne d’égale pression atmosphérique.
Anticyclone : Suite d’isobares fermées dont la cote croît vers l’intérieur.
Dépression : Suite d’isobares fermées dont la cote décroît vers l’intérieur.
Marais barométrique : Vaste région où la pression varie peu.
Dorsale : Axe de haute pression.
Thalweg : Axe de basse pression.

## Slide 21
4/ PRESSION ATMOSPHERIQUE
Gradient horizontal de pression
C’est la distance entre deux isobares. Plus les isobares sont serrés, plus le vent sera fort.
Isobares espacés
Isobares serrés
Vent fort
Vent faible

## Slide 22
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 23
Le vent est le déplacement horizontal de l’air dû à 2 causes :
1/ La différences de pressions entre les anticyclones et les dépressions  Le champ de pression.
2/ L’effet d’inertie induit par la rotation de la terre  La force de Coriolis.
Si la terre était immobile, une particule d’air se dirigerait directement des fortes pressions des anticyclones vers les basses pressions des dépressions.
5/ LE VENT

## Slide 24
5/ LE VENT
Force de Coriolis
La terre tourne d’ouest en est en effectuant une rotation complète en 24 heures.
Cette rotation génère sur tout corps en mouvement, une déviation de trajectoire vers la droite dans l'hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud.
C’est la force de Coriolis.
Pôle Nord
Rotation de la terre
Trajectoire souhaitée
Effet Coriolis

## Slide 25
5/ LE VENT
Force de Coriolis
Force de pression
Conséquence
Les particules d’air sont déviées à droite et le vent souffle parallèlement aux lignes isobares.
Notes: (Gaspard Coriolis, mathématicien et physicien français ;1792-1843).

## Slide 26
5/ LE VENT
Conséquence
Les particules d’air sont déviées à droite et le vent souffle parallèlement aux lignes isobares.
Le vent tourne dans le sens horaire autour des anticyclones et dans le sens anti-horaire autour des dépressions. Dans l’hémisphère sud, c’est le contraire.
Un observateur qui se place face au vent aura une dépression à sa droite et un anticyclone sur sa gauche.
D
A
Notes: (Gaspard Coriolis, mathématicien et physicien français ;1792-1843).

## Slide 27
En météorologie, le vent est représenté par un système de flèches, barbules et fanions.
5/ LE VENT
Représentation
S - 65 Kt
N0 – 5 Kt
E - 20 Kt
Il s ’exprime en Nœuds (Kt), en mètres par seconde (m/s) ou en kilomètre par heure (km/h).
1 Nœuds (Kt) = 1,852 km/h, 1 mètre par seconde (m/s) = 3,6 (km/h).
SO - 15 Kt
Direction d’où vient le vent
1 petite barbule = 5 Kt
1 grande barbule = 10 Kt
1 fanion = 50 Kt
Exemples

## Slide 28
Modèle de carte des vents

## Slide 29
5/ LES VENTS SECONDAIRES
Les vents locaux
En fonction de la position des dépressions et des anticyclones, les chaines montagneuses vont obliger le vent à s’engouffrer dans les vallées.
Ainsi canalisé dans ces couloirs, le vent va se renforcer par effet venturi.
A
D
Mistral – Vent du Nord

## Slide 30
5/ LES VENTS SECONDAIRES
Les vents locaux
A
D
Sud – Vent du sud

## Slide 31
5/ LES VENTS SECONDAIRES
Les vents locaux
A
D
Tramontane – Vent de Nord-Ouest

## Slide 32
5/ LES VENTS SECONDAIRES
Les vents locaux
A
D
Autan – Vent de Sud-Est

## Slide 33
5/ LES VENTS SECONDAIRES
Les vents locaux
A
D
Sirocco– Vent de Sud-Est

## Slide 34
5/ LES VENTS SECONDAIRES
Les vents locaux
A
D
Bise – Vent de Nord-Est

## Slide 35
5/ LES VENTS SECONDAIRES
La brise de mer
Didier HORN – V2/2010 
La brise de terre

## Slide 36
5/ LES VENTS SECONDAIRES
La brise de vallée montante
La brise de vallée descendante
Didier HORN – V1.13 

## Slide 37
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 38
condensation
cristalisation
évaporation
fusion
6/ L’HUMIDITE
Etat de l’eau dans l’atmosphère
L’eau est présente dans l’atmosphère sous trois états physiques différents :
Gazeux : vapeur d’eau invisible.
La quantité de vapeur d’eau que peux contenir l’air est fonction de sa température.
Plus le température est élevée, plus l’air peut contenir de vapeur d’eau.
Liquide : Nuages, pluie.
Solide : Cristaux de glace, neige, grêle.
Liquide
Solide
Gazeux
Changement d’état de l’eau

## Slide 39
Humidité absolue
Quantité effective de vapeur d’eau (en grammes) contenue dans 1 m3 d’air
Humidité relative
Rapport (en %) entre l’humidité absolue l’humidité saturante.
Humidité saturante
Quantité maximale de vapeur d’eau (en grammes) que peut contenir 1 m3 d’air.
6/ L’HUMIDITE
Définitions sur l’humidité.

## Slide 40
6/ L’HUMIDITE
Exemple
1 m3 d’air à 14°C peut contenir 12 g. de vapeur d’eau  C’est son humidité saturante.
Si son humidité absolue est de 6 g.  Son humidité relative sera de : 6 / 12 x 100 = 50 %.
Si son humidité absolue est de 12 g.  Son humidité relative sera de : 12 / 12 x 100 = 100 %.
12 g.
14°
6 g.
14°
L’air est à saturation. Il a atteint son point de rosée.

## Slide 41
6/ L’HUMIDITE
Processus de saturation et de condensation
Si l’humidité augmente encore ou si la température diminue, l’air devient hydrophobe.
l’excédent de vapeur d’eau va se condenser en fines gouttelettes d’eau autour de noyaux de condensation en suspension dans l’air (poussières, pollens, cristaux de sel marins …) et un nuage va apparaître.
Le processus principal du refroidissement de l’air est due a une détente adiabatique issue :
        D’un soulèvement orographique  Le relief
        D’un soulèvement thermique  La convection
        D’un conflit de masses d’air  Air chaud/froid ; Air sec/humide
12 g.
14°

## Slide 42
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 43
Détente due au relief
7/ REFROIDISSEMENT PAR DETENTE ADIABATIQUE
2000 m
1500 m
500 m
0 m
1000 m
Air limpide
GRADIENT ADIABATIQUE SEC = 1°C / 100 m.
0°
15°
10°
5°
20°
15°
10°
5°
20°

## Slide 44
2000 m
1500 m
500 m
0 m
1000 m
Air humide
15°
Condensation
Evaporation
10°
7°
4°
7°
10°
20°
20°
15°
GRADIENT PSEUDO-ADIABATIQUE = 0,6°C / 100 m.
Point de rosée
Détente due au relief
7/ REFROIDISSEMENT PAR DETENTE ADIABATIQUE

## Slide 45
400 m
300 m
100 m
0 m
200 m
500 m
21°
22°
24°
23°
20°
Isothermie
25°
Détente due au système convectif
7/ REFROIDISSEMENT PAR DETENTE ADIABATIQUE
Rayonnement absorbé
Rayonnement absorbé
Rayonnement réfléchi
600 m
Inversion

## Slide 46
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 47
400 m
300 m
100 m
0 m
200 m
500 m
21°
22°
24°
23°
20,4°
25°
23,8°
22,6°
21,4°
20,2°
19°
8/ STABILITE ET INSTABILITE DE LA MASSE D’AIR
Instabilité
Point de rosée
Nuages cumuliformes
25°
Gradient thermique vertical
1,2° / 100 m.
Gradient thermique vertical > Gradient adiabatique

## Slide 48
400 m
300 m
100 m
0 m
200 m
500 m
18°
17°
18°
17,5°
17°
16,5°
16°
15,5°
8/ STABILITE ET INSTABILITE DE LA MASSE D’AIR
Stabilité
Gradient thermique vertical
0,5° / 100 m.
Nuages stratiformes
18°
Point de rosée
Gradient thermique vertical < Gradient adiabatique

## Slide 49
METEOROLOGIE – Part.1
La composition de l’atmosphère
L’atmosphère Standard
La température
La pression
Le vent
L’humidité de l’air
Le refroidissement par détente adiabatique
Stabilité et instabilité de la masse d’air
Classification des nuages

## Slide 50
9/ LES NUAGES
Classification des nuages
0 m.
2000 m.
6000 m.
11000 m.
CIRRO
CIRRO
ALTO
ALTO
STRATUS (Cs)
STRATUS (St)
STRATUS (As)
CUMULUS (Cc)
CUMULUS (Ac)
CUMULUS (Cu)
CUMULUS (Sc)
STRATO
CIRRUS (CI)
Etage inférieur
Etage moyen
Etage supérieur
Cumulonimbus (Cb)
nimbostratus (Ns)
Nuages stratiformes
Nuages cumuliformes

## Slide 51
Cirrostratus
Nuages stratiformes
Altostratus
Stratus
Nimbostratus
Couche grise et sombre
Grande étendue et grande épaisseur.
Constitués d’eau, de glace ou de neige
Pluie ou neige continue
Couche grise, dense et très basse
Brouillard fréquent
Constitués de gouttelettes d’eau
Bruine possible
Nappe ou couche grisâtre
Couvre le ciel en partie ou totalement
Constitués d’eau de glace ou de neige
Pluie ou neige possible
Voile transparent et blanchâtre
Constitués de cristaux de glace
Phénomène de halo
Pas de précipitations

## Slide 52
Nuages cumuliformes
Cirrocumulus
Cumulus
Altocumulus
Cumulonimbus
Blanc, en couche mince
Aspect moutonneux
Constitués de cristaux de glace
Pas de précipitations
Blanc ou gris, épars ou soudés
Aspect moutonneux
Constitués de gouttelettes d’eau
Pas de précipitations
Blanc, pommelé,
Base plate et grise
contours bien délimités
Constitués de gouttelettes d’eau
Pas de précipitations
Nuage dense
Très grand développement vertical
base large et très sombre
Constitués d’eau et de glace
Averses de pluie, de neige, grêle
Orages

## Slide 53
Nuages indifférents
Cirrus
Stratocumulus
Nuages élevés en forme de filaments
Constitués de cristaux de glace
Pas de précipitations
En nappe ou en couche
Constitués de gouttelettes d’eau
Pluie ou neige faible