## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
METEOROLOGIE – Partie 2
Classification des masses d’air
Echanges thermiques
Les différents types de fronts
Situation météo liée aux fronts
Phénomènes météo dangereux pour l’aviation
Information météo pour l’aviation

## Slide 3
1/ Classification des masses d’air
En raison de la forme sphérique de la Terre les régions équatoriales reçoivent davantage d'énergie solaire que les régions polaires.
Pôle Nord
Constat énergétique
Air froid
Air tempéré
Air chaud
Equateur

## Slide 4
2/ Echanges thermiques
On peut considérer que l’atmosphère est constituée de 2 masses d’air principales :
Bilan radiatif
Une masse d’air équatoriale, chaude, humide et légère.
Une masse d’air polaire, froide, sèche et dense.
Pôle Nord
Les ondulations donnent naissance aux perturbations atmosphériques.
C’est ce système permet la régulation thermique par brassage de l’air.
Les masses d’air ne se mélangent pas mais s’affrontent sur des fronts ondulants.
Equateur
Front polaire

## Slide 5
3/ Perturbation et fronts associés

## Slide 6
D
3/ Les différents types de fronts
Air chaud
Air froid
D
Front polaire
Air froid
Air chaud
Front polaire

## Slide 7
D
3/ Les différents types de fronts
Front froid
Front chaud
Air chaud
Air froid
Front occlus
D
Front polaire

## Slide 8
Air chaud
3/ Les différents types de fronts
A
B
Front chaud
Le front chaud est la surface de séparation entre une masse d’air chaud qui repousse une masse d’air froid en glissant lentement par-dessus.
Air frais
B
A
Coupe verticale
Air froid

## Slide 9
3/ Les différents types de fronts
Front froid
Le front froid est la surface de séparation entre une masse d’air froid qui repousse une masse d’air chaud en s’infiltrant lentement par-dessous.
B
A
Coupe verticale
Air chaud
Air frais
Air froid
A
B

## Slide 10
3/ Les différents types de fronts
A
B
Front occlus
Lorsque le front froid rattrape le front chaud, l’air chaud qui est devant lui est rejeté en altitude donnant naissance à une occlusion ou front occlus.
Air chaud
Air frais
Air froid
B
A
Coupe verticale

## Slide 11
Corps
Secteur chaud
4/ Situation météo liée aux fronts
Ci
Cs
As
Cu
Ns
St
Cb
Ac
Cc
Cu
Traîne
Déplacement de la perturbation
Tête
Tête
Corps
Secteur chaud
Traîne
Tempé. | Pression | Temps | Visibilité | Vent
Faible hausse | Faible baisse | Beau | Bonne | SSW
Forte hausse | Forte baisse | Pluie Neige | Moyenne puis mauvaise | SW
Stationnaire | Stationnaire | Bruine pluie | Brouillard | W
Brusque Baisse | Brusque hausse | Beau Orages isolés | Bonne | NNW

## Slide 12
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
La brume et le brouillard
Le givre
Les précipitations à caractère dangereux
L’orage

## Slide 13
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
La brume est un phénomène météorologique réduisant la visibilité entre 1 km et 5 km.
La brume
Elle es constituée de microscopiques gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère.
La brume sèche
La brume humide
Elle est constituée de poussières et de particules d'impuretés (pollution) qui s'élèvent grâce aux mouvements convectif.
Sur les cartes aéronautiques, elle est matérialisée par le symbole :

## Slide 14
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Il est dû au refroidissement de l'air humide en contact avec un sol plus froid.
Il se forme en situation anticyclonique avec un ciel clair et un vent calme.
Son épaisseur peut varier de 1 à 300 m selon le type.
Il peut persister toute la journée si la température n’augmente pas.
Le brouillard
En météorologie, on parle de brouillard lorsque la visibilité est inférieure à 1 km.
C’est en fait un nuages bas de type Stratus.
Conditions de formation
Types de brouillard
Les principaux types de brouillard sont :
Le brouillard de rayonnement,
Le brouillard d’advection,
Le brouillard de pente.
Sur les cartes aéronautiques, il est matérialisé par le symbole :

## Slide 15
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Le brouillard d’advection
Résulte du passage d’une masse d’air chaude et humide sur une surface plus froide (terre ou mer).

## Slide 16
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Le brouillard de rayonnement
Il se forme par refroidissement nocturne de la surface terrestre, généralement en fin de nuit.
Il est typiquement terrestre et peut persister plusieurs jours en période hivernale.

## Slide 17
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Le brouillard de pente
Il se forme par refroidissement, lorsque l'air humide remonte le long d'une pente.

## Slide 18
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Le givre
C’est un dépôt de glace opaque ou transparent qui se forme sur la surface du sol ou des objets.
Sur les cartes aéronautiques, il est matérialisé selon son intensité par les symboles :
givrage faible givrage modéré givrage fort
Le givrage est dû à la présence d’eau sous forme liquide à des températures négatives (surfusion).
Phénomène particulièrement présent pour des températures extérieures comprises entre :
              0°C et -15°C pour la cellule.
              -5°C et +20°C pour le carburateur.
Conditions de formation
Conséquences
Pour la cellule :
  Alourdissement de l’aéronef
  Déformation des profils aérodynamiques  diminution de portance et augmentation de traînée
  Obstruction du tube pitot et mise hors service de l’anémomètre
  Givrage de la verrière
Pour le carburateur :
  Perte de puissance
  Arrêt du moteur

## Slide 19
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Parties de la cellule exposées au givrage

## Slide 20
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
Préventions
Utilisation du réchauffage carburateur.
Zones de givrage du carburateur
Entrée d’air ouverte
Carburateur
Exemple de système de réchauffage carburateur
Entrée d’air fermée
Pot d’échappement

## Slide 21
Sens de déplacement
11 000 m
- 50°C
30°C
0°C
5 000 m
5/ Phénomènes dangereux pour l’aviation
- Des phénomènes électriques (éclairs),
- Des phénomènes acoustiques (tonnerre),
- Un risque de givrage fort,
- Des turbulences sévères,
- Des courants ascendants et descendants très puissants
- De très fortes précipitations (pluie, grêle).
L’orage
Le cumulonimbus est le nuage caractéristique de l’orage. On y trouve :

## Slide 22
6/ L’information météo pour l’aviation
Information sur la situation météorologique pour une heure donnée.
La carte TEMSI (TEMps Significatif)

## Slide 23
6/ L’information météo pour l’aviation
Informations sur le vent et les températures prévues à différentes altitudes.
La carte WINTEMP (WINd TEMpératures)

## Slide 24
6/ L’information météo pour l’aviation
Messages d’observation météo pour un aéroport donné.
Le METAR (METéorological Airport Report).
Le TAF (Terminal Airport Forecasts ).
Message de prévision météo pour un aéroport donné.
Le SIGMET (SIGnificatif METéorological ).
Message avisant de phénomène dangereux pour une région de vol donnée.
Il informe de la présence de cumulonimbus, d'orage, de givrage fort ou de turbulences.
LFBI 03 1000Z 18010G20KT 3500 RA OVC023 05/M01 Q1015
QNH : 1015
T° : 5° / Td : -1°
Pluie
3500 mètres
indicatif du terrain choisi en code OACI
Poitiers
jour et heure de l'observation
le 3 à 10H00 TU
Force et direction du vent
Visibilité
Temps présent
Couverture nuageuse
Température ambiante et point de rosée
Indication de pression
Vent de sud 10 Kts
Rafales à 20 Kts
Couvert ; base à 2300 Ft
Exemple de message