## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 3
L’aérodynamique :
Branche de la dynamique des fluides qui étudie le comportement de l’air au contact d’un corps en mouvement relatif par rapport à lui.
C’est l’aérodynamique qui va nous permettre de répondre à la question : Pourquoi un aéronef vole ?
La réponse est simple : Il vole grâce à la résistance de l’air !
  Définitions et notions

## Slide 4
L’air, le milieu de l’avion :
L'air dans lequel se déplace un avion est caractérisé par :
Sa masse volumique :  exprimée en kg/m3
Sa pression : P exprimée en Pascal (Pa)
Sa température : T° exprimée en Kelvin (°K) - (T°K = T°C + 273)
Son déplacement : Le vent en force et en direction.
Tous ces paramètres ont une grande importance sur les performances de l’aéronef, mais sont subis par le pilote.
  Définitions et notions

## Slide 5
Comme l’eau, l’air est un fluide et son mouvement est appelé écoulement.
Cet écoulement peut être :
Laminaire :
Les particules d'air ont des trajectoires rectilignes
et parallèles entre elles.
Turbulent :
Les particules ont des trajectoires pratiquement parallèles entre elles mais non rectilignes.
Tourbillonnaire :
L'ensemble est très désordonné, certaines particules peuvent remonter le courant principal et former des tourbillons.
L’air, le milieu de l’avion :
  Définitions et notions

## Slide 6
Exemple de visualisation de l’écoulement d’air sur la DS 19
Écoulement laminaire
Écoulement turbulent
Écoulement tourbillonnaire
  Définitions et notions

## Slide 7
Une force (ou une vitesse) peut être modélisée par un vecteur qui en sera sa représentation graphique.
Comme pour une force, un vecteur se caractérise par 4 éléments:
Forces et vecteurs :
Longueur
1. Un point d’application
2. Une direction
3. Une intensité
4. Un sens
Didier HORN – V1.13 
  Définitions et notions

## Slide 8
Lorsque deux vecteurs sont concourants, il est possible d’en faire la somme vectorielle afin d’obtenir une force unique produisant le même effet. Cette force s’appelle la résultante.
Addition de vecteurs :
O
  A
  B
  R
résultante
  Définitions et notions
Notes: Dans l’exemple ci-dessous, on obtient la résultante « R » en traçant par « A » la parallèle à «OB» et par «B» la parallèle à «OA».

## Slide 9
  X
  Y
Une force peut être décomposée selon des directions définies. Les deux vecteurs trouvés sur ces directions seront appelés composantes.
Décomposition d’une force :
O
  A
  B
  R
Composante OB
Composante OA
  Définitions et notions

## Slide 10
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 11
Vent Relatif
Surpression
Dépression
  Résistance de l’air

## Slide 12
Vent Relatif
Résistance de l’air
Didier HORN – V1.13 
  Résistance de l’air

## Slide 13
Vent relatif
Traînée (Rx)
Portance (Rz)
R.F.A
Angle d’incidence (a)
Résistance de l’air
Trajectoire
  Résistance de l’air

## Slide 14
Vent Relatif
Cx = 100 %
  Résistance de l’air

## Slide 15
Cx = 50 %
Vent Relatif
Didier HORN – V1.13 
  Résistance de l’air

## Slide 16
Cx =12 %
Vent Relatif
Didier HORN – V1.13 
  Résistance de l’air

## Slide 17
T’
T
Vent Relatif
5 %
Vitesse de la particule plus élevée  Pression plus faible  Portance
Cette force est obtenue par effet venturi.
Portance
  Résistance de l’air

## Slide 18
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 19
S1 x V1 = S2 x V2 = débit
Débit
constant
V1
S2
S1
V2
Lorsque la vitesse d’un fluide augmente, sa pression diminue
1/ Relation section / vitesse d’écoulement
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 20
Débit
constant
V1
S2
S1
V2
Lorsque la vitesse d’un fluide augmente, sa pression diminue
P1
P2
La pression statique qui s’applique sur la surface du corps, diminue si la vitesse du fluide augmente et inversement.
S1 x V1 = S2 x V2 = débit
1/ Relation section / vitesse d’écoulement
2/ Relation vitesse d’écoulement / pression
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 21
Un corps en mouvement est soumis à une pression totale (Pt) qui est une constante égale à la somme de :
         pression statique (Ps) ou énergie potentielle.
        C’est la pression exercée par l’air perpendiculairement à la surface d’un corps.
Explication
 pression dynamique (Pd) ou énergie cinétique (½ M.V2)
        C’est la pression issue de la vitesse et exercée par l’air parallèlement à la surface d’un corps.
Lorsque la vitesse d’un fluide augmente, sa pression diminue
Véhicule à 50 km/h
  Effet venturi et loi de Bernoulli
Notes: Daniel Bernoulli (1700-1782), mathématicien et physicien, considéré comme le fondateur de l'hydrodynamique, qui découvrit les principes de base du comportement d'un fluide. Son œuvre majeure fut son ouvrage Hydrodynamica (1738) qui présente la première théorie sur la cinétique des gaz et formule le principe de conservation de l'énergie pour un fluide.

## Slide 22
Explication
Si la vitesse de la voiture augmente  la pression dynamique (Pd) augmente
Pour que la pression totale (Pt) reste constante  la pression statique (Ps) doit diminuer.
C’est le principe de conservation de l’énergie.
Lorsque la vitesse d’un fluide augmente, sa pression diminue
Véhicule à 50 km/h
Véhicule à 90 km/h
  Effet venturi et loi de Bernoulli
Notes: Daniel Bernoulli (1700-1782), mathématicien et physicien, considéré comme le fondateur de l'hydrodynamique, qui découvrit les principes de base du comportement d'un fluide. Son œuvre majeure fut son ouvrage Hydrodynamica (1738) qui présente la première théorie sur la cinétique des gaz et formule le principe de conservation de l'énergie pour un fluide.

## Slide 23
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 24
Ecoulement perturbé par la présence du corps.
1/ Relation section / vitesse du fluide (effet Venturi)
Lorsque la section diminue, la vitesse d’écoulement augmente et inversement.
Section 2
Débit constant
Section 1
Section 3
Vitesse 2
Vitesse 1
Vitesse 3
Débit = S1.V1 = S2.V2 = S3.V3 = Constante
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 25
Lorsque la vitesse d’écoulement augmente, la pression statique diminue et inversement.
Section 2
Section 1
Section 3
Vitesse 2
Vitesse 1
Vitesse 3
2/ Relation vitesse / pression statique (effet Venturi)
Ps 2
Ps 3
Ps 1
Débit constant
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 26
3/ Conséquence
Ps 2
Ps 3
Ps 1
La dépression sera d'autant plus forte que la pression statique sera faible
Débit constant
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 27
3/ Conséquence
Débit constant
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 28
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 29
Vent relatif
1/ Une surface alaire au profil adapté
2/ Un vent relatif
3/ Un angle d’incidence
  Eléments indispensables au vol

## Slide 30
Surpression = 1/3 RFA
Dépression = (2/3) RFA
Traînée (Rx)
Portance (Rz)
RFA
Centre de poussée
  Eléments indispensables au vol