## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
  Définition du virage
  Comment incliner la portance ?
  Les effets secondaires
  L’équilibre des forces en virage
  Le virage dissymétrique
  Les limitations en virage
LE VIRAGE

## Slide 3
Un virage est un changement de direction exécuté sur un plan horizontal, en montée, ou en descente.
Pour virer, il faut créer une force déviatrice qui contraint l’ULM à passer d’une trajectoire rectiligne à une trajectoire curviligne.
Cette force s’obtient en inclinant la portance du côté où l’on veut virer.
Définition du virage

## Slide 4
  Définition du virage
  Comment incliner la portance ?
  Les effets secondaires
  L’équilibre des forces en virage
  Le virage dissymétrique
  Les limitations en virage
LE VIRAGE

## Slide 5
Rz
Mg
Comment incliner la portance ?
L’inclinaison d’un multiaxe sur son axe de roulis s’obtient grâce à l’effet différentiel des ailerons.
Vr
Vr

## Slide 6
Rz
Mg
Comment incliner la portance ?
L’inclinaison d’un multiaxe sur son axe de roulis s’obtient grâce à l’effet différentiel des ailerons.
Vr
Vr

## Slide 7
  Définition du virage
  Comment incliner la portance ?
  Les effets secondaires
  L’équilibre des forces en virage
  Le virage dissymétrique
  Les limitations en virage
LE VIRAGE

## Slide 8
Raison  L’épaisseur du profil de l’aile augmente du côté de l’aileron qui s ’abaisse
Cause  Braquage différentiel des ailerons
Conséquence  Traînée plus importante sur l’aile extérieure au virage
1/ Le lacet inverse
D
d
Les effets secondaires

## Slide 9
Effet  Rotation en lacet du côté opposé à l’action sur le manche
.
Les effets secondaires
1/ Le lacet inverse
Remède  Action sur la dérive du même côté que le manche (conjugaison)

## Slide 10
.
Les effets secondaires
1/ Le lacet inverse
Remède  Action sur la dérive du même côté que le manche (conjugaison)
Effet  Rotation en lacet du côté opposé à l’action sur le manche

## Slide 11
Raison  L’aile haute suit une trajectoire plus longue que l’aile basse.
Cause  Différentiel de vitesse entre l’aile haute et l’aile basse lors d’un virage.
Les effets secondaires
Trajectoire aile basse
Trajectoire aile haute
Effet  l’ULM s’incline de plus en plus !
Remède  Action sur le manche à l’opposé du virage.
2/ Le roulis induit
Conséquence  Augmentation de la portance sur l’aile haute.

## Slide 12
  Définition du virage
  Comment incliner la portance ?
  Les effets secondaires
  L’équilibre des forces en virage
  Le virage dissymétrique
  Les limitations en virage
LE VIRAGE

## Slide 13
Equilibre des forces en virage
Fz
Fd
Rz
En virage, la portance augmente proportionnellement à l’angle d’inclinaison.
Mg
En virage, traînée et traction augmentent proportionnellement à l’angle d’inclinaison.

## Slide 14
  Définition du virage
  Comment incliner la portance ?
  Les effets secondaires
  L’équilibre des forces en virage
  Le virage dissymétrique
  Les limitations en virage
LE VIRAGE

## Slide 15
Fz
Fd
Fc
Symétrie du vol en virage
Pa
Rz
Mg
Le vol est symétrique si l’inclinaison est compatible avec le rayon de virage.

## Slide 16
Si l’inclinaison est trop faible par rapport au rayon de virage,
le virage est dérapé (bille à l’extérieur du virage).
Pa
Rz
Mg
Symétrie du vol en virage
Dérapage
Zone d’écoulement perturbé par le fuselage.

## Slide 17
Si l’inclinaison est trop forte par rapport au rayon de virage,
le virage est glissé (bille à l’intérieur du virage).
Pa
Rz
Mg
Symétrie du vol en virage
Glissade
Zone d’écoulement perturbé par le fuselage.

## Slide 18
  Définition du virage
  Comment incliner la portance ?
  Les effets secondaires
  L’équilibre des forces en virage
  Le virage dissymétrique
  Les limitations en virage
LE VIRAGE

## Slide 19
Le FACTEUR DE CHARGE
Rz
Fz
Mg
n
En virage le facteur de charge augmente car la portance augmente avec l’angle d’inclinaison.
portance (Rz)
poids (Mg)
ou
portance en virage (Rz)
Portance en palier (Fz)
Facteur de charge (n) :
La portance nécessaire en virage = Mg x n
Notes: Le cosinus d'un angle est le rapport de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse
Le sinus d'un angle est le rapport de la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse :

## Slide 20
Fz
Mg
Fd
Le FACTEUR DE CHARGE
En virage à 30° d’inclinaison : n = 1,15
 La portance augmente de 15 % par rapport au poids
j = 30°
= 517,5 daN
= 450 daN
Pa
Le pilote subit 1,15 g
portance (Rz)
poids (Mg)
ou
portance en virage (Rz)
Portance en palier (Fz)
Facteur de charge (n) :
Rz
n

## Slide 21
Fd
Le FACTEUR DE CHARGE
Fz
Mg
En virage à 45° d’inclinaison : n = 1,4
 La portance augmente de 40 % par rapport au poids
j = 45°
Rz
n
= 450 daN
= 630 daN
Le pilote subit 1,4 g
Pa
portance (Rz)
poids (Mg)
ou
portance en virage (Rz)
Portance en palier (Fz)
Facteur de charge (n) :

## Slide 22
= 450 daN
Fd
Le FACTEUR DE CHARGE
Fz
Mg
En virage à 60° d’inclinaison : n = 2
 La portance augmente de 100 % par rapport au poids
j = 60°
Rz
n
= 900 daN
Le pilote subit 2 g
Pa
portance (Rz)
poids (Mg)
ou
portance en virage (Rz)
Portance en palier (Fz)
Facteur de charge (n) :

## Slide 23
La vitesse de décrochage
En virage, la vitesse de décrochage augmente avec la racine carrée du facteur de charge (n).
Exemple : un aéronef décroche à la vitesse de 70 Km/h
Quelle sera sa vitesse de décrochage à 30° d’inclinaison ?
Formule de calcul : Vda = Vd x √n
 70 x √1,15 = 70 x 1,07 = 75 Km/h
j = 30°
Rz
Mg
Notes: On appelle racine carrée d'un nombre « x », un nombre « a » qui multiplié par lui-même donne « x ». Ainsi on a a×a = x (ce que l'on peut noter a² = x). La racine carrée de 49 est 7 car 7² = 49

## Slide 24
La vitesse de décrochage
En virage, la vitesse de décrochage augmente avec la racine carrée du facteur de charge (n).
Exemple : un aéronef décroche à la vitesse de 70 Km/h
Quelle sera sa vitesse de décrochage à 45° d’inclinaison ?
Formule de calcul : Vda = Vd x √n
 70 x √1,4 = 70 x 1,19 = 83 Km/h
j = 45°
Rz
Mg

## Slide 25
La vitesse de décrochage
Exemple : un aéronef décroche à la vitesse de 70 Km/h
Quelle sera sa vitesse de décrochage à 60° d’inclinaison ?
Formule de calcul : Vda = Vd x √n
 70 x √2 = 70 x 1,41 = 99 Km/h
j = 60°
Rz
Mg
En virage, la vitesse de décrochage augmente avec la racine carrée du facteur de charge (n).