## Slide 1
Avertissement :
Ce support pédagogique est la propriété intellectuelle
de Didier HORN, son concepteur.
Aucune duplication n’est autorisée.
Cet exemplaire a été concédé à
L’Aéro Club de l’Est
dans le cadre exclusif de la formation de ses élèves pilote et BIA.
Renseignements, contact : +33 (0) 610.133.137 – horn.ulm@wanadoo.fr

## Slide 2
LA TERRE ET SES REFERENCES
  Parallèles
  Méridiens
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
  Latitude
  Longitude
  Mesure des distances
CARTOGRAPHIE
  Les différentes projections de la terre
  L’échelle d’une carte
  Les différentes cartes aéronautiques
NAVIGATION A VUE
  Les effets du vent sur la vitesse et la trajectoire
  Les références d’orientation
  Relation cap / route
  Les 2 principaux modes de navigation à vue
METHODES DE CALCUL D’UNE NAVIGATION A L’ESTIME
  Le triangle des vitesses
  Calcul trigonométrique
LA NAVIGATION Aérienne

## Slide 3
Références Géographiques
LA TERRE
Hémisphère Nord
Hémisphère Sud
Rayon polaire
6 358 km
En pratique : Circonférence moyenne de la terre : 6 370 km x .2R = 40 000 km
Pôle Sud
Pôle Nord
Equateur
Rayon équatorial
6 378 km
Notes: Le globe terrestre est un ellipsoïde de 6 358 km de rayon polaire et de 6 378 km de rayon équatorial. Elle présente donc un faible aplatissement aux pôles. En pratique, on la considère comme une sphère parfaite, d’un rayon moyen de 6 370 km soit une circonférence de :
6 370 km x 2 x  = 40 003 km.

## Slide 4
Références Géographiques
REFERENCES DE POSITION
Parallèles
Cercles parallèles à l’équateur qui est La référence du réseau.
Pôle Sud
Pôle Nord
Equateur
Pour déterminer une position sur le globe, on a recours à un réseau de cercles nommés parallèles et méridiens.
Notes: Petit cercle : Ligne d’intersection formée entre la terre et un plan ne passant pas par son centre. Excepté l’équateur, tous les parallèles sont des petits cercles.

## Slide 5
Références Géographiques
REFERENCES DE POSITION
Pour déterminer une position sur le globe, on a recours à un réseau de cercles nommés parallèles et méridiens.
Grands cercles passant par les pôles. La référence du réseau est le méridien de Greenwich (0°).
On l’appelle le méridien d’origine.
Greenwich
Pôle Sud
Pôle Nord
Méridiens
Notes: Grand cercle : Ligne d’intersection formée entre la terre et un plan passant par son centre.

## Slide 6
Latitudes Sud
Latitudes Nord
Equateur
90°
Pôle Sud
Pôle Nord
90°
0°
15° N
45° N
30° S
coordonnées Géographiques
Latitude
C’est l’angle compris entre l’équateur et le parallèle du point à définir.
Il est mesuré depuis le centre de la terre.
Elle s’exprime de 0° à 90° et est dite Nord (N) ou Sud (S) selon que le point considéré se trouve dans l’hémisphère Nord ou Sud.

## Slide 7
Longitudes Est
Longitudes Ouest
30° E
75° E
Greenwich
0°
15° W
Pôle Sud
Pôle Nord
coordonnées Géographiques
LONGITUDE
C’est l’angle compris entre le méridien d’origine et le méridien du point à définir.
Il est mesuré depuis le centre de la terre.
Elle s’exprime de 0° à 180°et est dite Est (E) ou Ouest (W) selon que le point considéré se trouve à l’Est ou à l’Ouest du Méridien d’origine.
Notes: Grand cercle : Ligne d’intersection formée entre la terre et un plan passant par son centre.

## Slide 8
coordonnées Géographiques
exemple
0°
Greenwich
Pôle Sud
Pôle Nord
10°
20°
30°
Equateur
40°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
Coordonnées du point « P » :
Latitude : 40° 00’ 00’’ N
Longitude : 050° 00’ 00’’ E
P

## Slide 9
coordonnées Géographiques
exemple
Latitude : 48° 52’ N
Longitude : 002° 20’ E
Paris
Ushuaia
Latitude : 54° 48’ S
Longitude : 68° 18’ W

## Slide 10
LE MILLE NAUTIQUE (NM)
Il est égal à 1 minute d’angle mesurée sur un grand cercle (circonférence : 40 000 km).
Il y a 21 600’ sur un grand cercle (360°x 60’) .
1 NM = 40 000 / 21 600 = 1,852 km.
MESURE DES DISTANCES
50’
40’
30’
20’
10’
1°
1’ = 1 NM
1°
0°
LE METRE
En 1791, l’Académie Française des Sciences a défini le mètre comme étant
la dix millionième partie du 1/4 d’un méridien terrestre.
Depuis 1983, la Conférence Générale des Poids et Mesures a redéfini la valeur du mètre comme étant la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/300 000 000 seconde.

## Slide 11
LA TERRE ET SES REFERENCES
  Parallèles
  Méridiens
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
  Latitude
  Longitude
  Mesure des distances
CARTOGRAPHIE
  Les différentes projections de la terre
  L’échelle d’une carte
  Les différentes cartes aéronautiques
NAVIGATION A VUE
  Les effets du vent sur la vitesse et la trajectoire
  Les références d’orientation
  Relation cap / route
  Les 2 principaux modes de navigation à vue
METHODES DE CALCUL D’UNE NAVIGATION A L’ESTIME
  Le triangle des vitesses
  Calcul trigonométrique
LA NAVIGATION Aérienne

## Slide 12
PROJECTION CONIQUE LAMBERT
Cône tangent à la sphère selon des parallèles définis.
La projection se fait à partir du centre de la terre.
canevas utilisé pour nos latitudes.
Les méridiens sont convergents vers les pôles.
CARTOGRAPHIE
PROJECTION CYLINDRIQUE MERCATOR
Cylindre Tangent à l’équateur.
La projection se fait à partir du centre de la terre.
Canevas adapté aux région équatoriales.
Les parallèles sont divergents vers les pôles.
stéréographique polaire
Surface plane posée sur un pôle .
La projection se fait à partir du pôle opposé.
Canevas adapté aux régions polaires.

## Slide 13
CARTOGRAPHIE
C’est le rapport entre la distance mesurée sur la carte et la distance réelle.
Distance sur la carte
Distance réelle
Les 2 distances sont exprimées dans la même unité.
EXEMPLE : ECHELLE 1/250 000
Distance sur la carte
1 cm
Distance sur la terre
250 000 cm
3 cm
750 000 cm
2,5 km
7,5 km
ECHELLE D’UNE CARTE

## Slide 14
CARTES OACI 1/500 000

## Slide 15
CARTES OACI AU 1/500 000
Routes principales
Autoroutes
Voies ferrées
Lignes électriques
Rivières – plans d’eau
Forêts
Obstacles artificiels
Villes principales

## Slide 16
CARTES DU SIA 1/ 1 000 000

## Slide 17
CARTES DU SIA AU 1/ 1 000 000

## Slide 18
CARTE DU RESEAU TRES BASSE ALTITUDE

## Slide 19
LA TERRE ET SES REFERENCES
  Parallèles
  Méridiens
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
  Latitude
  Longitude
  Mesure des distances
CARTOGRAPHIE
  Les différentes projections de la terre
  L’échelle d’une carte
  Les différentes cartes aéronautiques
NAVIGATION A VUE
  Les effets du vent sur la vitesse et la trajectoire
  Les références d’orientation
  Relation cap / route
  Les 2 principaux modes de navigation à vue
METHODES DE CALCUL D’UNE NAVIGATION A L’ESTIME
  Le triangle des vitesses
  Calcul trigonométrique
LA NAVIGATION Aérienne

## Slide 20
EFFETS DU VENT SUR LE VOL
Décomposition du vent selon la trajectoire
Trajectoire
Vw
Vt
Ve
Vent traversier (Vt) = Composante de vent perpendiculaire à la trajectoire
Vent effectif (Ve) = Composante de vent parallèle à la trajectoire
Notes: ROUTE VRAIE : Pour aller d’un point A à un point B, on trace sur la carte une droite entre ces deux points. C’est cette trace que l’on devra s’efforcer de suivre en vol. L’angle de route vraie est mesuré par rapport au Nord vrai.
NORD VRAI : C’est celui qui est indiqué sur les cartes. Il se défini par une droite tangente à la longitude locale, en direction du pôle nord où tous les méridiens se réunissent.

## Slide 21
EFFETS DU VENT SUR LE VOL
EFFETS DU VENT EFFECTIF SUR LA VITESSE SOL
Vp = 120 Kt
Ve = 20 Kt
Vs = 140 Kt
Avec une composante de vent arrière (Ve)  Vitesse sol (Vs) > Vitesse propre (Vp).
Temps de vol plus court  Consommation plus faible.
Vp = 120 Kt
Ve = 20 Kt
Vs = 100 Kt
Avec une composante de vent de face (Ve)  Vitesse sol (Vs) < Vitesse propre (Vp).
Temps de vol plus long  Consommation plus importante.
Notes: ROUTE VRAIE : Pour aller d’un point A à un point B, on trace sur la carte une droite entre ces deux points. C’est cette trace que l’on devra s’efforcer de suivre en vol. L’angle de route vraie est mesuré par rapport au Nord vrai.
NORD VRAI : C’est celui qui est indiqué sur les cartes. Il se défini par une droite tangente à la longitude locale, en direction du pôle nord où tous les méridiens se réunissent.

## Slide 22
Dérive (X)
EFFETS DU VENT SUR LE VOL
EFFETS DU VENT TRAVERSIER SUR LA TRAJECTOIRE
Route suivie
Vt = 20 Kt
Route à suivre
Avec une composante de vent traversier (Vt)  l’avion dérive (X).
Correction de dérive
La dérive est l’angle formé entre la route suivie et la route à suivre.
Elle est positive (+) si elle se trouve à droite de la route, et négative (-) si elle se trouve gauche de la route.
Pour suivre la route prévue, le pilote doit voler en corrigeant la dérive !
Cap à afficher
La correction dérive est l’angle formé entre le cap suivi (l’axe longitudinal de l’avion) et la route à suivre.
Notes: ROUTE VRAIE : Pour aller d’un point A à un point B, on trace sur la carte une droite entre ces deux points. C’est cette trace que l’on devra s’efforcer de suivre en vol. L’angle de route vraie est mesuré par rapport au Nord vrai.
NORD VRAI : C’est celui qui est indiqué sur les cartes. Il se défini par une droite tangente à la longitude locale, en direction du pôle nord où tous les méridiens se réunissent.

## Slide 23
EFFETS DU VENT SUR LE VOL
FACTEURS INFLUANT SUR LA DERIVE
Vt = 20 Kt
Vp 120 Kt
La dérive est proportionnelle à la vitesse du vent traversier.
1/ la vitesse du vent traversier
Vt = 30 Kt
Dérive (X1)
Dérive (X2)
La dérive est inversement proportionnelle à la vitesse de l’avion.
2/ la vitesse propre de l’avion
Vt = 20 Kt
Vp 120 Kt
Vp 60 Kt
Dérive (X1)
Dérive (X2)
Notes: ROUTE VRAIE : Pour aller d’un point A à un point B, on trace sur la carte une droite entre ces deux points. C’est cette trace que l’on devra s’efforcer de suivre en vol. L’angle de route vraie est mesuré par rapport au Nord vrai.
NORD VRAI : C’est celui qui est indiqué sur les cartes. Il se défini par une droite tangente à la longitude locale, en direction du pôle nord où tous les méridiens se réunissent.

## Slide 24
Rv = 90°
Références D’ORIENTATION
NORD VRAI OU GEOGRAPHIQUE
A
B
C’est celui qui est indiqué sur les cartes, en direction du pôle nord.
ROUTE VRAIE
Angle compris entre le Nord vrai et la trajectoire au sol de l’avion.
Nord vrai (Nv)
Route vraie (Rv)
Notes: NORD VRAI : C’est celui qui est indiqué sur les cartes. Il se défini par une droite tangente à la longitude locale, en direction du pôle nord où tous les méridiens se réunissent.

## Slide 25
Rv = 90°
Références D’ORIENTATION
NORD MAGNETIQUE
A
B
Il est dû au champ magnétique terrestre. C’est lui qu’indique le compas ou la boussole.
DECLINAISON MAGNETIQUE
Angle compris entre le Nord vrai et le Nord magnétique.
Elle est positive (+) si elle se trouve à l’Est du Nord vrai et négative (-) si elle se trouve à l’Ouest.
Elle varie avec le lieu et le temps. les cartes aéronautiques indiquent les courbes d’égale déclinaison.
Ce sont les lignes isogones.
Route vraie (Rv)
Route magnétique (Rm) = (Rv) – (Dm)
Rm = 95°
PS
PN
Déclinaison magnétique (Dm)
Nord magnétique (Nm)
Nord vrai (Nv)
- 5°
Notes: Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé.
NORD MAGNETIQUE : Autour du globe des forces influencent le compas, le champ magnétique terrestre. C’est comme si la terre contenait un gigantesque aimant passant par son centre, mais dont l’axe ne coïnciderait pas avec la ligne des pôles. C’est celui-ci que nous indique le compas magnétique

## Slide 26
Rv = 90°
Références D’ORIENTATION
NORD Compas
A
B
Son existence est due à l’erreur instrumentale du compas, appelée déviation (d).
DEVIATION
Angle compris entre le Nord magnétique et le Nord compas.
Elle est positive (+) si elle se trouve à droite du Nord magnétique et négative (-) si elle se trouve à gauche.
La valeur de la déviation dépend du cap suivi et est indiquée sur le tableau de compensation du compas.
Route vraie (Rv)
Route magnétique (Rm) = (Rv) – (Dm)
Rm = 95°
Déclinaison magnétique (Dm)
Nord magnétique (Nm)
Nord vrai (Nv)
Nord compas (Nc)
Déviation (d)
Rc = 98°
- 5°
- 3°
Route compas (Rc) = (Rv) – (Dm) – (d)
-

## Slide 27
Rv = 90°
B
Nm
Nv
Nc
- 5°
- 3°
Cap compas = (Rv) – (Dm) – (d) – (X) = (Cc)
Rappel sur le cap
On nomme cap, la direction selon laquelle l’avion doit être orienté pour suivre une route en corrigeant la dérive due au vent.
On lit le cap sur le compas.
RELATION CAP ET ROUTE
Cap compas =
90°
- (-5°)
- (-3°)
- ( 0°)
= 98°
Cap compas (Cc) = 98°
A

## Slide 28
Rv = 90°
B
- 5°
- 3°
Cap compas = (Rv) – (Dm) – (d) – (X) = (Cc)
Rappel sur le cap
On nomme cap, la direction selon laquelle l’avion doit être orienté pour suivre une route en corrigeant la dérive due au vent. On lit le cap sur le compas.
RELATION CAP ET ROUTE
Cap compas =
90°
- (-5°)
- (-3°)
- ( 0°)
= 98°
Cap compas (Cc) = 88°
Dérive (X) 10° droite
-(+10°)
= 88°
A
Nm
Nv
Nc

## Slide 29
EXERCICE
Vous souhaitez suivre une route vraie (Rv) 175°
La déclinaison magnétique (Dm) est de 4°0uest
La déviation du compas (d) est de + 2°
La dérive (X°) est de 10°droite
Quel cap compas (Cc) devez-vous afficher pour arriver à destination ?
Cap compas = (Rv) – (Dm) – (d) – (X) = (Cc)
Cap compas =
175°
- (-4°)
- (+2°)
= 167°
- (+10°)
Rm = 179°
Rc = 177°

## Slide 30
LE CHEMINEMENT
Consiste à suivre des repères naturels ou artificiels facilement visibles et identifiables
Notes: Cheminer consiste à suivre des repères naturels ou artificiels facilement visibles et identifiables comme les fleuves, les autoroutes, les côtes, les voies ferrées, les lignes haute tension.

## Slide 31
L’ESTIME
Technique de navigation adaptée lorsqu’on souhaite joindre deux points sur la carte par le trajet le plus court.
2 questions
Combien de temps ?
Quel cap ?
Notes: La navigation à l’estime se propose de résoudre le problème suivant :
Connaissant d’une part la route à suivre et la vitesse propre de mon ULM, et d’autre part la force et la direction du vent, Quel sera mon temps de vol estimé (la montre) et quel cap devrais-je afficher pour arriver à destination (compas) ?

## Slide 32
LA TERRE ET SES REFERENCES
  Parallèles
  Méridiens
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
  Latitude
  Longitude
  Mesure des distances
CARTOGRAPHIE
  Les différentes projections de la terre
  L’échelle d’une carte
  Les différentes cartes aéronautiques
NAVIGATION A VUE
  Les effets du vent sur la vitesse et la trajectoire
  Les références d’orientation
  Relation cap / route
  Les 2 principaux modes de navigation à vue
METHODES DE CALCUL D’UNE NAVIGATION A L’ESTIME
  Le triangle des vitesses
  Calcul trigonométrique
LA NAVIGATION Aérienne

## Slide 33
PARAMETRES a connaitre
Trajet prévu :
Route vraie (Rv) :
Distance à parcourir (D) :
Vitesse propre (Vp) :
Direction et force du vent (Vw) :
Déclinaison magnétique (Dm) :
Déviation compas (d) :
Périgueux / Arcachon
247°
165 Km
120 Km/h
310° - 20 Km/h
4° W
3° E
PREPARATION D’UNE NAVIGATION A L’ESTIME
le TRIANGLE DES VITESSES
Montage géométrique avec pour références :
              La vitesse propre de l’avion (Vp)
              La vitesse du vent (Vw)
              La vitesse sol résultante (Vs)

## Slide 34
D : 165 km
20 Km/h
Vp 120 Km/h
Vs 110 Km/h
Temps de vol estimé (Te) : (60/Vs) x D
Cc : Rv – (± Dm) – (± d) - (± X°)
Te : (60/110) x 165 = 90’
Cc : 247°– (- 4°) – (+3°) – (-9°) = 257°
Rv 247°
Vw 310°
le TRIANGLE DES VITESSES
Nv
Dérive (X) = 9°
Cc 257°

## Slide 35
Distance à parcourir (D) |  |  | 
Route vraie (Rv) |  |  | 
Angle au vent () |  |  | 
Valeur du Vent effectif (Ve) | Vw.Cos  |  | 
Vitesse sol (Vs) | Vp  Ve |  | 
Temps de vol estimé (Te) | (60 / Vs) x D |  | 
Valeur du Vent traversier (Vt) | Vw.sin  |  | 
Dérive ( X°) | Fb x Vt |  | 
Cap compas (Cc) | Rv – Dm – d - X° |  | 
Consommation estimée (Ce) | (Ch/ 60) x Te |  | 
 | <20° | 30° | 45° | 60° | >70°
Cos | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0
Sin | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1
165 km
247°
310° - 247°
63°
60°
20 x 0,5
10 km/h
120 - 10
110 km/h
(60/110) x 165
90’
20 x 0,8
16 km/h
0,5 x 16
8°
247°- (-4°) – (+3) – (-8°)
256°
(15/60) x 90’
22,5 l.
LOG DE PREPARATION DE NAVIGATION

## Slide 36
CARTE DES LIGNES ISOGONES